| BỘ XÂY DỰNG Số: …../2015/TT-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác vận dụng, áp dụng các quy định của Thông tư này.

Chương II

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 3. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, trong đó chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được quy định cụ thể như sau:

a) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng như sau:

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

- Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;

- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;

- Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình (gọi tắt là BIM);

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;

- Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;

- Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

- Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước trước khi nghiệm thu hoàn thành;

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;

- Xác định, cập nhật, thẩm định dự toán gói thầu xây dựng;

- Thực hiện các công việc quản lý khác.

b) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng như sau:

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Chi phí thẩm tra thiết kế có sở, thiết kế công nghệ của dự án;

- Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình;

- Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng;

- Chi phí lập, thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chi phí lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chi phí ứng dụng hệ thống thông tin công trình (gọi tắt là BIM);

- Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng (nếu có), tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức xây dựng và giá xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và các công việc khác;

- Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);

- Chi phí kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình;

- Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);

- Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

- Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác.

c) Chi phí khác gồm:

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;

- Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và trước khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);

- Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định;

- Chi phí hạng mục chung gồm các khoản mục chi phí tại điểm a khoản 5 Điều 7 Thông tư này;

- Các chi phí thực hiện các công việc khác.

2. Trường hợp yêu cầu xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng thì nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng gồm các khoản mục chi phí quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung tổng mức đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

4. Đối với dự án sử dụng vốn phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) thì ngoài các nội dung được tính toán trong tổng mức đầu tư nói trên còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngồn vốn này theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 4. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP như sau:

a) Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án.

b) Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình

c) Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện.

d) Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

2. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Trường hợp chưa đủ điều kiện xác định quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án hoặc đã xác định được nhưng chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ đã và đang thực hiện và điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác.

3. Phương pháp lập tổng mức đầu tư xây dựng, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.

Điều 5. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng như quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

3. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư này.

Điều 6. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Việc bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP do chủ đầu tư tổ chức thực hiện khi chỉ số giá xây dựng bình quân của các chỉ số giá xây dựng liên hoàn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố từ thời điểm thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá xây dựng sử dụng trong tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt.

3. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố và công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì chỉ số giá xây dựng bình quân tại khoản 2 Điều này được xác định căn cứ các chỉ số giá xây dựng từ thời điểm thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh trên cơ sở phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Điều 22 Thông tư này.

4. Phần giá trị tăng tổng mức đầu tư xây dựng do bổ sung chi phí dự phòng theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này gồm phần giá trị tăng do mức độ tăng thêm của chỉ số giá xây dựng đối với khối lượng đã thực hiện đến thời điểm điều chỉnh và phần giá trị tăng do mức độ thay đổi chỉ số giá xây dựng (kể cả mức độ biến động dự kiến trên thị trường) đối với khối lượng còn lại phải thực hiện.

5. Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Chương III

DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Mục 1

Dự toán xây dựng công trình

Điều 7. Nội dung dự toán xây dựng công trình

1. Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

- Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

- Chi phí chung gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

- Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình.

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

2. Chi phí thiết bị của công trình, hạng mục công trình gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

3. Chi phí quản lý dự án gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. Đối với dự án có nhiều công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự toán xây dựng công trình không gồm chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, chi phí tư vấn quản lý dự án (các chi phí này được xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án).

5. Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. Trong đó:

a) Đối với chi phí hạng mục chung gồm:

- Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công;

- Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh;

- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu;

- Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường;

- Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên;

- Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường;

- Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có);

- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công trình (nếu có);

- Các chi phí khác liên quan.

b) Không tính lãi vay trong thời gian xây dựng vào dự toán xây dựng công trình và đối với các dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình còn không gồm chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được); các khoản phí, lệ phí và một số chi phí khác đã tính cho dự án.

6. Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

Điều 8. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

1. Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một trong các phương pháp nêu tại các điểm a, b dưới đây.

a) Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

- Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và giá xây dựng công trình. Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và giá xây dựng công trình được quy định tại Điều 18 của Thông tư này.

- Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công trong dự toán đối với từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.7 và 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này. Đối với công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán theo thông lệ quốc tế.

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung như hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

b) Tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và bảng giá tương ứng.

- Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị  thi công và bảng giá tương ứng. Tổng khối lượng hao phí các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình.

Việc xác định bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Bảng giá khối lượng hao phí và chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn tại bảng 3.4 và 3.5 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

- Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng như hướng dẫn tại điểm a, khoản 1 Điều này.

2. Xác định chi phí thiết bị

a) Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng.  Giá mua thiết bị có thể dự tính theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc sử dụng giá thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện.

b) Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được xác định bằng cách lập dự toán hoặc ước tính tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng công trình.

c) Chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan được xác định bằng cách lập dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng hoặc ước tính chi phí.

3. Xác định chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố đã sử dụng tính toán trong tổng mức đầu tư hoặc bằng cách lập dự toán hoặc dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

a) Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán. Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng công trình thì được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết.

b) Trường hợp chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc tư vấn được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với yêu cầu sử dụng tư vấn, các quy định của cấp có thẩm quyền và thông lệ quốc tế hoặc giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết để đưa vào dự toán xây dựng công trình. Phương pháp lập dự toán chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

5. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền hoặc bằng cách lập dự toán hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết.Trường hợp một số chi phí khác chưa đủ điều kiện để xác định thì được ước tính trong dự toán xây dựng công trình.

Đối với một số công trình xây dựng chuyên ngành có các yếu tố chi phí đặc thù, công trình sử dụng vốn ODA, nếu còn các chi phí khác có liên quan thì chủ đầu tư quyết định để bổ sung các chi phí này.

6. Xác định chi phí dự phòng

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình (tính bằng tháng, quý, năm), kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

7. Phương pháp xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.

Điều 9. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1. Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình như quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

3. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư này.

Điều 10. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, 4 và thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh  theo quy định tại tại khoản 3, 5  Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Phần giá trị tăng (hoặc giảm) của dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm phần giá trị tăng (hoặc giảm) do khối lượng xây dựng thay đổi (tăng, giảm hoặc phát sinh), phần giá trị tăng (hoặc giảm) do yếu tố trượt giá.

3. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được hướng dẫn tại phần III Phụ lục số 2 của Thông tư này.

Mục 2

Dự toán gói thầu xây dựng

Điều 11. Dự toán gói thầu thi công xây dựng

1. Nội dung và phương pháp xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ, khi xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng cần tổng hợp theo đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ tương ứng với khối lượng công tác xây dựng cần thực hiện của gói thầu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

3. Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng gồm một, một số hoặc toàn bộ các chi phí được xác định trong dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu và được xác định bằng định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán hoặc ước tính chi phí. Tổng chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng không được vượt chi phí hạng mục chung trong dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt.

Trường hợp dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định từ nhiều dự toán xây dựng công trình thì chi phí hạng mục chung trong dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định bằng một số hoặc toàn bộ các khoản mục chi phí hạng mục chung của các dự toán xây dựng công trình.

4. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm:

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian thi công xây dựng của gói thầu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

c) Tổng tỷ lệ phần trăm (%) sử dụng được xác định chi phí dự phòng theo điểm a, b khoản này không vượt mức tỷ lệ % chi phí dự phòng tương ứng với từng yếu tố của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

5. Dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại mục 1 phần II Phụ lục số 2 Thông tư này.

Điều 12. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình

1. Nội dung và phương pháp xác định dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị gồm các khoản mục chi phí như dự toán gói thầu thi công xây dựng và được xác định bằng cách lập dự toán theo phương pháp xác định chi phí xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

3. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình gồm:

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí mua sắm thiết bị; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác của gói thầu.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian thực hiện của gói thầu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

c) Tổng tỷ lệ phần trăm (%) sử dụng được xác định chi phí dự phòng theo điểm a, b khoản này không vượt mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí dự phòng tương ứng với từng yếu tố của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

4. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục 2 phần II Phụ lục số 2 Thông tư này.

Điều 13. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

1. Nội dung và phương pháp xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Chi phí khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được xác định bằng dự toán như phương pháp xác định chi phí xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

3. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng nhưng tổng tỷ lệ phần trăm (%) chi phí dự phòng không vượt mức tỷ lệ % chi phí dự phòng tương ứng với từng yếu tố của dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt.

4. Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên được xác định trong chi phí khác của gói thầu. Riêng gói thầu khảo sát xây dựng của công trình từ cấp II trở lên là khoản mục chi phí riêng của dự toán gói thầu.

5. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại mục 3 phần II Phụ lục số 2 Thông tư này.

Điều 14. Dự toán gói thầu hỗn hợp

1. Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC) gồm dự toán các công việc theo quy định tại Điều 13 và 11 của Thông tư này.

2. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC) gồm dự toán các công việc theo quy định tại Điều 12 và 11 của Thông tư này.

3. Dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC) và gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay) theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Điều 15. Thẩm quyền xác định, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

1. Việc tổ chức xác định, thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Trường hợp dự toán gói thầu đã được phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức cập nhật về giá và các chế độ chính sách có liên quan khác, phê duyệt để thay thế giá gói thầu đã duyệt trước thời điểm mở thầu ít nhất 28 ngày.

Chương IV

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Mục 1

Định mức xây dựng

Điều 16. Hệ thống và phương pháp lập định mức xây dựng

1. Định mức xây dựng gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí được quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình:

a) Định mức dự toán xây dựng công trình được lập theo trình tự sau:

- Lập danh mục công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng của công trình thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và xác định đơn vị tính phù hợp.

- Xác định thành phần công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng của công trình.

- Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.

- Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.

b) Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư này.

3. Định mức chi phí xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 17. Quản lý định mức dự toán xây dựng công trình

1. Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý định mức dự toán xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1, 2 và tổ  chức xác định, quản lý định mức dự toán xây dựng các công tác mới và điều chỉnh theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Trong quá trình lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu đấu thầu, nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng căn cứ phương pháp xây dựng định mức dự toán xây dựng hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư này thực hiện việc điều chỉnh định mức hao phí đối với những công tác, công việc xây dựng đã được công bố trong hệ thống định mức dự toán xây dựng nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công cụ thể của công trình hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự của các công trình đã và đang thực hiện.

4. Đối với công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế, trường hợp sử dụng, vận dụng định mức dự toán của nước ngoài cho một số công trình đặc thù riêng biệt để lập đơn giá và dự toán xây dựng công trình thì các định mức dự toán này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công của công trình và được chấp nhận trước của chủ đầu tư.

Mục 2

Giá xây dựng công trình

Điều 18. Nội dung và phương pháp lập giá xây dựng công trình

1. Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết của công trình và giá xây dựng tổng hợp được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

a) Đơn giá xây dựng chi tiết được tính cho các công tác xây dựng cụ thể của công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước), làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng.

b) Giá xây dựng tổng hợp được tính cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình và được tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết của công trình tại điểm a khoản này gồm giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước), làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng.

2. Phương pháp lập giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 Thông tư này.

Điều 19. Quản lý giá xây dựng công trình

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công làm cơ sở quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng.

a) Chủ đầu tư thực hiện lập và quản lý giá xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Đối với các đơn giá xây dựng trong dự toán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định thẩm tra tính hợp lý, đầy đủ chi phí của các đơn giá xây dựng trước khi sử dụng.

b) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập, thẩm tra giá xây dựng công trình và quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 21 và Điều 32 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

c) Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Mục 3

Chỉ số giá xây dựng

Điều 20. Quy định chung xác định chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá xây dựng công bố theo loại công trình được xác định trên cơ sở danh mục và số lượng công trình đại diện để tính toán.

2. Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không gồm các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh (nếu có). Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).

3. Cơ cấu chi phí sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và được tổng hợp các số liệu thống kê và được sử dụng cố định đến khi có sự thay đổi thời điểm gốc.

Điều 21. Phân loại chỉ số giá xây dựng

1. Các chỉ số giá xây dựng được xác định theo công trình, loại công trình gồm:

a) Chỉ số giá theo yếu tố chi phí gồm:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí vật liệu xây dựng công trình.

- Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình.

- Chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.

b) Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí gồm:

- Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí xây dựng công trình.

- Chỉ số giá phần thiết bị là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí thiết bị của công trình.

- Chỉ số giá phần chi phí khác là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của một số loại chi phí như quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí khác của công trình.

c) Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của giá xây dựng công trình.

2. Chỉ số giá xây dựng được công bố gồm các loại chỉ số giá theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

3. Đối với công trình, gói thầu xây dựng cụ thể, việc tính toán toàn bộ hay một số các chỉ số giá nêu tại khoản 1 Điều này phù hợp với mục đích, yêu cầu của công tác quản lý chi phí và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 22. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá xây dựng để công bố được xác định theo trình tự như sau:

a) Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc, thời điểm so sánh.

b) Lập danh mục các công trình, lựa chọn các yếu tố đầu vào.

c) Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

d) Xác định chỉ số giá xây dựng công trình gồm xác định cơ cấu chi phí, tính toán chỉ số giá cho từng loại yếu tố đầu vào, theo yếu tố chi phí, theo cơ cấu chi phí và chỉ số giá xây dựng công trình.

2. Chỉ số giá xây dựng cho công trình được xác định trên cơ sở tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc và thời điểm so sánh cho phù hợp.

3. Chỉ số giá xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 7 của Thông tư này.

Điều 23. Quản lý chỉ số giá xây dựng

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách để giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện một số công việc sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Thông tư này và tình hình biến động giá xây dựng của địa phương tổ chức xác định để công bố kịp thời chỉ số giá xây dựng trên địa bàn và được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc xác định chỉ số giá xây dựng làm cơ sở để kiểm tra, hoàn thiện trước khi công bố theo quy định.

b) Cập nhật, lưu trữ thường xuyên các thông tin giá cả vật tư, vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên thị trường xây dựng tại địa phương và gửi về Bộ Xây dựng định kỳ hàng tháng.

c) Công bố các chỉ số giá xây dựng theo tháng, quý, năm và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

2. Chủ đầu tư căn cứ phương pháp xây dựng chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 7 của Thông tư này tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.  Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định xác định chỉ số giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và quyết định việc áp dụng cho công trình.

Điều 24. Công bố chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá xây dựng được công bố gồm:

a) Chỉ số giá xây dựng quốc gia được Bộ Xây dựng công bố theo quý và theo năm.

b) Các loại chỉ số giá xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư này do Sở Xây dựng được công bố theo tháng, quý, năm theo các biểu 7.1, 7.2, 7.3 và 7.4 phần II Phụ lục số 7 của Thông tư này.

2. Thời điểm công bố

a) Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo tháng, việc công bố được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng kế tiếp sau.

b) Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý, việc công bố được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng đầu quý kế tiếp sau.

c) Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo năm, việc công bố được thực hiện đồng thời với chỉ số giá quý IV của năm.

Chương V

GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Điều 25. Quy định chung về xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là mức chi phí bình quân xác định cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xác định trên cơ sở nhu cầu sử dụng máy và thiết bị thi công của địa phương, các định mức hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và mặt bằng giá của địa phương.

3. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình cụ thể được xác định phù hợp với thiết kế tổ chức xây dựng, biện pháp tổ chức thi công xây dựng, loại máy thi công xây dựng (hoặc dự kiến) sử dụng để thi công xây dựng công trình và mặt bằng giá tại khu vực xây dựng công trình.

Điều 26. Nội dung chi phí trong giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy.

2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chưa gồm chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện khí nén, hệ thống cấp thoát nước và các loại công tác xây dựng tương tự thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và một số loại máy khác có tính chất tương tự).

Điều 27. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xác định theo theo trình tự sau:

a) Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng;

b) Xác định các định mức hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

c) Tính toán giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.

Điều 28. Quản lý giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

a) Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và công bố định mức các hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Xây dựng căn cứ vào phương pháp lập giá ca máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này tổ chức xác định và công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố làm cơ sở tham khảo, sử dụng khi xác định giá xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

2. Chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức xác định, quyết định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình. Đối với các công trình có tính chất đặc thù, công trình xây dựng theo tuyến đi qua nhiều địa phương, các loại giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc có nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể của công trình và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này tổ chức xác định, quyết định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình.

3. Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện việc lập, thẩm tra giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 34, 35 và 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Điều 30. Xử lý chuyển tiếp

Việc thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    /    /2015 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, Vụ KTXD, Viện KTXD (300b) | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |

Phụ lục số 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau:

VTM = GBT, TĐC +GXD + GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP	(1.1)

Trong đó:

- VTM: tổng mức đầu tư xây dựng của dự án;

- GBT, TĐC: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- GXD: chi phí xây dựng;

- GTB: chi phí thiết bị;

- GQLDA: chi phí quản lý‎ dự án;

- GTV: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

- GK: chi phí khác;

- GDP: chi phí dự phòng.

1.1. Xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GBT, TĐC) được xác định theo khối lượng phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và các quy định hiện hành của nhà nước về giá bồi thường, tái định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.

1.2.  Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án được xác định theo công thức sau:

GXDCT =            (1.2)

Trong đó:

- GXDCTi: chi phí xây dựng của công trình hoặc hạng mục công trình thứ i  thuộc dự án (i=1(n);

- n: số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau:

GXDCT = ( (1.3)

Trong đó:

- QXDj: khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận kết cấu chính thứ j của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án (j=1(m);

- Zj: giá xây dựng tổng hợp tương ứng với nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình thứ j. Giá xây dựng tổng hợp có thể là giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ hoặc giá xây dựng tổng hợp đầy đủ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này;

Định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo tỷ lệ quy định tại cột [3] theo hướng dẫn tại Bảng 3.7, Bảng 3.8 và Bảng 3.9 của Thông tư này.

Trường hợp không xác định được khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận kết cấu chính của công trình, hạng mục công trình thì chi phí xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phần này.

Trường hợp chi phí xây dựng không xác định được theo các phương pháp trên thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 phần này.

- T: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

1.3. Xác định chi phí thiết bị

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và nguồn thông tin, số liệu có được của dự án, chi phí thiết bị của dự án được xác định như sau:

1.3.1. Trường hợp dự án có các nguồn thông tin, số liệu chi tiết về thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, số lượng, chủng loại, giá trị từng thiết bị hoặc giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây chuyền thiết bị tương ứng thì chi phí thiết bị của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án.

Dự án có thông tin về giá chào hàng đồng bộ đối với thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị thì chi phí thiết bị (GTB) của dự án có thể được lấy trực tiếp từ các báo giá hoặc giá chào hàng thiết bị đồng bộ này.

1.3.2. Trường hợp chi phí thiết bị của dự án không xác định được theo hướng dẫn tại điểm 1.3.1 nêu trên thì căn cứ vào thông tin, dữ liệu chung về công suất, tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của công trình, chi phí thiết bị của dự án được xác định theo chỉ tiêu suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo công thức (1.9) tại điểm 2.2 mục 2 của Phụ lục này.

1.3.3. Trường hợp chi phí thiết bị của dự án không xác định được theo hướng dẫn tại điểm 1.3.1 và 1.3.2 nêu trên thì căn cứ vào dữ liệu về giá của những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

Chi phí thiết bị của công trình được xác định theo phương pháp lập dự toán nêu ở mục 2 phần I Phụ lục số 2 của Thông tư này.

1.4. Xác định chi phí quản lý‎ dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác

Chi phí quản lý‎ dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) và chi phí khác (GK) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ như mục 3, 4, 5 phần I Phụ lục số 2 của Thông tư này hoặc bằng cách lập dự toán hoặc từ dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện. Trong trường hợp ước tính thì tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu) không vượt quá 15% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.

Vốn lưu động ban đầu (VLđ) (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) và lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (LVay) (đối với dự án có sử dụng vốn vay) thì tùy theo điều kiện cụ thể, tiến độ thực hiện và kế hoạch phân bổ vốn của từng dự án để xác định.

1.5. Xác định chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) theo công thức:

GDP= GDP1 + GDP2             (1.4)

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (GDP1) xác định theo công thức sau:

GDP1= (GBT, TĐC  + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x kps    (1.5)

Trong đó:

- kps: tỷ lệ dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, kps≤10%.

Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì kps≤5%.

Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình của dự án, tiến độ phân bổ vốn theo năm, bình quân năm mức độ biến động giá xây dựng công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến xu hướng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau:

GDP2  = (Vt – LVayt)[(IXDCTbq )t – 1]	        (1.6)

Trong đó:

- T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng, T>1 (năm);

- t: số thứ tự năm phân bổ vốn theo kế hoạch thực hiện dự án, t = 1(T;

- Vt: vốn đầu tư trước dự phòng theo kế hoạch thực hiện trong năm thứ t;

- LVayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch trong năm thứ t.

- IXDCTbq: Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng), được xác định theo công thức sau:

(1.7)

Trong đó:

T: Số năm gần nhất so với thời điểm tính toán sử dụng để xác định IXDCTbq (T≥3);

In: Chỉ số giá xây dựng năm thứ n được lựa chọn;

In+1: Chỉ số giá xây dựng năm thứ n+1;

: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo năm xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.

2. Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Trường hợp xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở thì có thể sử dụng chỉ tiêu suất chi phí xây dựng (SXD) và suất chi phí thiết bị (STB) hoặc giá xây dựng tổng hợp để tính chi phí đầu tư xây dựng cho từng công trình thuộc dự án và tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo công thức 1.1 của Phụ lục này.

2.1. Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình hoặc nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình thuộc dự án được xác định theo công thức (1.2) tại mục 1.2 phần I của Phụ lục này. Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình hoặc nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình (GXDCT) được xác định theo công thức sau:

GXDCT = SXD  x P + CCT-SXD 	(1.8)

Trong đó:

- SXD: suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ.

- P: công suất sản xuất hoặc năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình hoặc nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình thuộc dự án.

- CCT-SXD: các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng hoặc chưa tính trong đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị công suất, năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án;

2.2. Xác định chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của các công trình thuộc dự án. Chi phí thiết bị của công trình (GTBCT) được xác định theo công thức sau:

GTB =  STB  x P + CCT-STB		(1.9)

Trong đó:

- STB: suất chi phí thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tính cho một đơn vị công suất, năng lực phục vụ của công trình do Bộ Xây dựng công bố hoặc đã được thống nhất để công bố hoặc tham khảo từ dữ liệu suất chi phí thiết bị của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án;

- CPCT-STB: các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị công nghệ, thiết bị công trình của công trình  thuộc dự án.

2.3. Xác định các chi phí khác

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý‎ dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định như hướng dẫn tại mục 1.1, 1.4, mục 1.5 phần I của Phụ lục này.

3. Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện

Các dự án tương tự là những dự án có công trình xây dựng cùng loại, cấp công trình, qui mô, tính chất dự án, công suất của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau.

Tùy theo tính chất, đặc thù của các dự án tương tự đã thực hiện và mức độ nguồn thông tin, dữ liệu của dự án có thể sử dụng một trong các cách sau đây để xác định tổng mức đầu tư:

3.1. Trường hợp có đầy đủ thông tin, số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của công trình, hạng mục công trình xây dựng tương tự đã hoặc đang thực hiện thì tổng mức đầu tư được xác định theo công thức sau:

V =  GTti x Ht x Hkv ( CTti           (1.10)

Trong đó:

- n: số lượng công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện;

- i: số thứ tự của công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện;

- GTti: chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i của dự án đầu tư  (i = 1(n);

- Ht: hệ số qui đổi chi phí về thời điểm lập dự án đầu tư xây dựng. Hệ số Ht được xác định bằng chỉ số giá xây dựng;

- Hkv: hệ số qui đổi chi phí khu vực xây dựng. Hệ số Hkv xác định bằng phương pháp chuyên gia trên cơ sở so sánh mặt bằng giá khu vực nơi thực hiện đầu tư dự án và mặt bằng giá khu vực của dự án tương tự sử dụng để tính toán;

- CTti: những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i.

Trường hợp tính bổ sung thêm (+CTti) những chi phí cần thiết của dự án đang tính toán nhưng chưa tính đến trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự. Trường hợp giảm trừ (- CTti) những chi phí đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự nhưng không phù hợp hoặc không cần thiết cho dự án đang tính toán.

3.2. Trường hợp với nguồn dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng của các công trình, hạng mục công trình tương tự đã và đang thực hiện chỉ có thể xác định được chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của các công trình thì cần qui đổi các chi phí này về thời điểm lập dự án, địa điểm xây dựng dự án, đồng thời bổ sung chi phí cần thiết khác (nếu có). Trên cơ sở chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công nghệ, thiết bị công trình đã quy đổi, bổ sung này, các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định tương tự như hướng dẫn tại mục 1.1, 1.4, mục 1.5 phần I của Phụ lục này.

4. Phương pháp kết hợp để xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Đối với các dự án có nhiều công trình, tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn dữ liệu, có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bảng 1.1. TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: ………………………………………

Đơn vị tính:…

| TT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  |  | GBT,TĐC |
| 2 | Chi phí xây dựng |  |  | GXD |
| 2.1 | Chi phí xây dựng công trình chính |  |  |  |
| 2.2 | Chi phí xây dựng công trình phụ trợ |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |
| 3 | Chi phí thiết bị |  |  | GTB |
| 4 | Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | GTV |
| 5.1 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng |  |  |  |
| 5.2 | Chi phí thiết kế xây dựng công trình |  |  |  |
| 5.3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |
| 6 | Chi phí khác |  |  | GK |
| 6.1 | Chi phí hạng mục chung |  |  |  |
| 6.2 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |
| 7 | Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2) |  |  | GDP |
| 7.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh |  |  | GDP1 |
| 7.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  | GDP2 |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7) |  |  | VTM |
| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI CHỦ TRÌ |
| (ký, họ tên) | (ký, họ tên) Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số… |

II.  SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ cơ sở dữ liệu từ phương án thiết kế sơ bộ của dự án về quy mô, công suất hoặc hoặc năng lực phục vụ, sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính như sau:

Công thức tổng quát ước tính sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng:

VSb = GSbBT, TĐC + GSbXD + GSbTB + GSbQLDA + GSbTV + GSbK + GSbDP   (1.11)

Trong đó:

- VSb: sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng;

- GSbBT, TĐC: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- GSbXD: chi phí xây dựng;

- GSbTB: chi phí thiết bị;

- GSbQLDA: chi phí quản lý‎ dự án;

- GSbTV: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

- GSbK: chi phí khác;

- GSbDP: chi phí dự phòng.

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1.1. Trường hợp có dự kiến về địa điểm, diện tích đất cần sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng, việc ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo diện tích đất cần sử dụng và các chế độ chính sách về thu hồi đất, bồi thường về đất, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa điểm dự kiến có dự án và các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan.

1.2 Trường hợp có thể xác định được khối lượng phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng dẫn tại mục 1.1 phần I của Phụ lục này.

2. Chi phí xây dựng

2.1. Trường hợp phương án thiết kế sơ bộ của dự án thể hiện được quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án thì chi phí xây dựng của dự án được ước tính như sau:

Chi phí xây dựng của dự án (GSbXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng của công trình (GSbXDCT) được ước tính theo công thức sau:

GSbXDCT = P x SXD  x kĐCXD + CCT-SXD 	  (1.12)

Trong đó:

- P: quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án;

- SXD: suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình do Bộ Xây dựng công bố hoặc đã được thống nhất để công bố hoặc tham khảo từ dữ liệu suất chi phí xây dựng của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án;

- kĐCXD: hệ số điều chỉnh suất chi phí xây dựng và được xác định bằng kinh nghiệm chuyên gia;

- CCT-SXD: các khoản mục chi phí thuộc dự án chưa được tính trong suất chi phí xây dựng công trình.

2.2. Trường hợp phương án thiết kế sơ bộ của dự án chỉ thể hiện ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, thông tin sơ bộ về quy mô, công suất hoặc hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án thì chi phí xây dựng của dự án được ước tính từ dữ liệu chi phí xây dựng của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án đã hoặc đang thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 phần I của Phụ lục này.

3. Chi phí thiết bị

3.1. Trường hợp phương án thiết kế sơ bộ thể hiện được quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án thì chi phí thiết bị của dự án được ước tính như sau:

Chi phí thiết bị của dự án (GSbTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án. Chi phí thiết bị của công trình (GSbTBCT) được ước tính theo công thức sau:

GSbTBCT =  P x STB  x kĐCTB + CCT-STB		(1.13)

Trong đó:

- STB: suất chi phí thiết bị công trình tính cho một đơn vị quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ do Bộ Xây dựng công bố hoặc đã được thống nhất để công bố hoặc tham khảo từ dữ liệu suất chi phí thiết bị của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án;

- kĐCTB: hệ số điều chỉnh suất chi phí thiết bị của công trình, kĐCTB được xác định bằng kinh nghiệm chuyên gia;

- CPCT-STB: các khoản mục chi phí thuộc công trình chưa được tính trong suất chi phí thiết bị công trình.

3.2. Trường hợp phương án thiết kế sơ bộ chỉ có sơ lược về dây chuyền công nghệ, thiết bị thì chi phí thiết bị của dự án được ước tính từ các dữ liệu chi phí thiết bị của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án đã hoặc đang thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 phần I của Phụ lục này.

4. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác

Chi phí quản lý‎ dự án (GSbQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GSbTV) và chi phí khác (GSbK) được ước tính không vượt quá 30% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.

Tỷ lệ ước tính chưa bao gồm phần chi phí lãi vay và vốn lưu động (nếu có) thuộc chi phí khác trong thời gian thực hiện của dự án.

5. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng của dự án được ước tính không vượt quá 45% của tổng các ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác.

Bảng 1.2. TỔNG HỢP SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án: ……………………………………

Đơn vị tính:…

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  |  | GSbBT, TĐC |
| 2 | Chi phí xây dựng |  |  | GSbXD |
| 3 | Chi phí thiết bị |  |  | GSbTB |
| 4 | Chi phí quản lý dự án |  |  | GSbQLDA |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | GSbTV |
| 6 | Chi phí khác |  |  | GSbK |
| 7 | Chi phí dự phòng |  |  | GSbDP |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7) |  |  | VSb |

| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI CHỦ TRÌ |
| --- | --- |
| (ký, họ tên) | (ký, họ tên) Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số… |

Phô lôc sè 2

Ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

I. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GXDCT	= GXD + GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP	(2.1)

Trong ®ã:

- GXD: chi phÝ x©y dùng;

- GTB: chi phÝ thiÕt bÞ;

- GQLDA: chi phÝ qu¶n lý dù ¸n;

- GTV: chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng;

- GK: chi phÝ kh¸c;

- GDP: chi phÝ dù phßng.

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tæng hîp theo B¶ng 2.1 cña Phô lôc nµy.

1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng (GXD)

Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh lµ toµn bé chi phÝ x©y dùng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng cã thÓ x¸c ®Þnh theo tõng néi dung chi phÝ hoÆc tæng hîp c¸c néi dung chi phÝ theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t­ nµy.

2. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ (GTB)

Chi phí thiết bị xác định theo công trình, hạng mục công trình gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; chi phí liên quan khác ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GTB = GMS + G§T  + GL§ +  GK    (2.2)

Trong ®ã:

- GMS: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ công trình và thiết bị công nghệ;

- G§T: chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ;

- GL§: chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh thiÕt bÞ;

- GK: chi phí liên quan khác có liên quan.

2.1. Chi phÝ mua s¾m thiết bị công trình và thiết bị công nghệ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GMS  =          	(2.3)

Trong ®ã:

- Qi: khèi l­îng hoÆc sè l­îng thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) thø i (i = 1(n);

- Mi: gi¸ tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ sè l­îng thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) thø i (i = 1(n), ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T         (2.4)

Trong ®ã:

- Gg: gi¸ thiÕt bÞ ë n¬i mua (n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o hoÆc n¬i cung øng thiÕt bÞ t¹i ViÖt Nam) hay gi¸ tÝnh ®Õn c¶ng ViÖt Nam (®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu) ®· gåm chi phÝ thiÕt kÕ vµ gi¸m s¸t chÕ t¹o thiÕt bÞ;

- Cvc: chi phÝ vËn chuyÓn mét ®¬n vÞ khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ  sè l­îng thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) tõ n¬i mua hay tõ c¶ng ViÖt Nam ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh;

- Clk: chi phÝ l­u kho, l­u b·i, l­u container mét ®¬n vÞ khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ sè l­îng thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) t¹i c¶ng ViÖt Nam ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu;

- Cbq: chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d­ìng mét ®¬n vÞ khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ sè l­îng thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) t¹i hiÖn tr­êng;

- T: c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ cã liªn quan.

§èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ theo c«ng thøc (2.4) nªu trªn th× cã thÓ dù tÝnh theo b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp, nhµ s¶n xuÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh hoÆc gi¸ nh÷ng thiÕt bÞ t­¬ng tù trªn thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n hoÆc cña c«ng tr×nh cã thiÕt bÞ t­¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn.

§èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng th× chi phÝ nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng vµ gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng mét tÊn (hoÆc mét ®¬n vÞ tÝnh) phï hîp víi tÝnh chÊt, chñng lo¹i thiÕt bÞ theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng ®· ®­îc ký kÕt hoÆc c¨n cø vµo b¸o gi¸ gia c«ng s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt ®­îc chñ ®Çu t­ lùa chän hoÆc gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng thiÕt bÞ t­¬ng tù cña c«ng tr×nh ®· vµ ®ang thùc hiÖn.

2.2. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc dù tÝnh tuú theo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng dù ¸n.

2.3. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n nh­ ®èi víi chi phÝ x©y dùng.

2.4. Chi phí khác có liên quan (bảo hiểm, kiểm định lại...): tùy theo tính chất, đặc điểm của chi phí có thể được xác định bằng cách lập dự toán hoặc ước tính chi phí hoặc tỷ lệ phần trăm (%).

Chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tæng hîp theo B¶ng 2.2 cña Phô lôc nµy.

3. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (GQLDA)

3.1. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GQLDA  =  N x (GXDtt + GTBtt) 	(2.5)

Trong ®ã:

- N: ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®èi víi chi phÝ qu¶n lý dù ¸n theo h­íng dÉn cña Bé X©y dùng;

- GXDtt: chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng;

- GTBtt: chi phÝ thiÕt bÞ tr­íc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.

3.2. Tr­êng hîp chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn t¹i ®iÓm 3.1 trªn kh«ng phï hîp th× ®­îc x¸c ®Þnh bằng cách lập dự toán hoặc dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện. Phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

4. X¸c ®Þnh chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng (GTV)

4.1. Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

(2.6)

Trong ®ã:

- Ci: chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng thø i (i=1(n) ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) theo h­íng dÉn cña Bé X©y dùng;

- Dj: chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng thø j (j=1(m)  ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n theo h­íng dÉn cña Bé X©y dùng.

4.2. Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng công trình thì chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết.

5. X¸c ®Þnh chi phÝ kh¸c (GK)

5.1. Chi phÝ kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GK  =  +  + CHMC +       (2.7)

Trong ®ã:

- Ci: chi phÝ kh¸c thø i (i=1(n) ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m theo h­íng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;

- Dj: chi phÝ kh¸c thø j (j=1(m) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n theo h­íng dÉn cña Bé X©y dùng;

- Ek: chi phÝ kh¸c thø k (k=1(l) cã liªn quan kh¸c;

- CHMC: Chi phÝ h¹ng môc chung

Chi phÝ h¹ng môc chung ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

CHMC = (CNT + CKKL) x (1+T) + CK    (2.8)

Trong ®ã:

a) CNT: chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ từ 0,5 ÷ 1% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng.

Đối với các công trình xây dựng đi theo tuyến, công trình có quy mô lớn và phức tạp, các công trình ngoài biển, hải đảo, nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ trên không phù hợp thì chi phí này được xác định theo phương pháp lập dự toán trên cơ sở khối lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế và giá xây dựng tương ứng nhưng không lớn hơn 2% của chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng. Phương pháp lập dự toán cho khoản mục chi phí này như phương pháp xác định chi phí xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này. Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được tính theo công trình dân dụng.

b) CKKL: chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng quy định tại bảng 2.4 của Phụ lục này.

c) CK: chi phí hạng mục chung còn lại gồm: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường; Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công trình (nếu có); Chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến công trình theo chỉ dẫn kỹ thuật được xác định bằng phương pháp lập dự toán hoặc ước tính chi phí.

Trường hợp xác định bằng dự toán thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

d) T: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định.

5.2. Trường hợp chi phí khác không xác định được trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán thì có thể được xác định bằng giá trị hợp đồng đã ký kết hoặc được ước tính trong dự toán xây dựng công trình.

Dự toán chi phí hạng mục chung được tổng hợp theo bảng 2.3 của Phụ lục này.

6. Xác định chi phí dự phòng (GDP)

Chi phí dự phòng được xác định theo 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá.

Chi phí dự phòng được xác định theo công thức sau:

GDP = GDP1 + GDP2        (2.9)

Trong đó:

- GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo công thức sau:

GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x kps	(2.10)

- kps là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, kps ≤ 5%.

- GDP2: chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau:

GDP2  = GtXDCT  x [(IXDCTbq )t - 1]	  (2.11)

Trong đó:

- T: thời gian xây dựng công trình xác định theo (tháng, quý, năm);

- t: số thứ tự thời gian phân bổ vốn theo kế hoạch xây dựng công trình (t=1(T);

- GtXDCT: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoàn thời gian thứ t;

- IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự pḥòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức 1.7 tại Phụ lục số 1 của Thông tư này

: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.

Bảng 2.1. Tæng hîp dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

Công trình:..........................................................................................

Đơn vị tính: đồng

| STT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ Tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Gi¸ trÞ Sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng |  |  |  | GXD |
| 1.1 | Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh phô trî |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ thiÕt bÞ |  |  |  | GTB |
| 3 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  | GQLDA |
| 4 | Chi t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng |  |  |  | GTV |
| 4.1 | Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh |  |  |  |  |
| 4.2 | Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ kh¸c |  |  |  | GK |
| 5.1 | Chi phÝ rµ ph¸ bom m×n, vËt næ |  |  |  |  |
| 5.2 | Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| … | Chi phÝ h¹ng môc chung |  |  |  | dù to¸n |
| … | … |  |  |  |  |
| 6 | Chi phÝ dù phßng (GDP1 + GDP2) |  |  |  | GDP |
| 6.1 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh |  |  |  | GDP1 |
| 6.2 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ |  |  |  | GDP2 |
|  | Tæng céng ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6) |  |  |  | GXDCT |

Ng­êi lËp                                                                       Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                           (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.2. tæng hîp chi phÝ thiÕt bÞ

C«ng tr×nh:………………………………………………………

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Gi¸ trÞ sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ |  |  |  | GMS |
| 1.1 | ….. |  |  |  |  |
| 1.2 | ….. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ |  |  |  | G§T |
| 3 | Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh thiÕt bÞ |  |  |  | GL§ |
| 4 | Chi phÝ kh¸c cã liªn quan |  |  |  | GK |
|  | Tæng céng (1+2+3+4) |  |  |  | GTB |

Ng­êi lËp                                                           Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                          (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.3. tæng hîp dù to¸n chi phÝ H¹NG MôC CHUNG

C«ng tr×nh:…………………………………………………………………………

§¬n vÞ tÝnh: đồng

| tt | Kho¶n môc chi phÝ | Gi¸ trÞ Tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Gi¸ trÞ Sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công |  |  |  | CNT |
| 2 | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế |  |  |  | CKKL |
| 3 | Các chi phí hạng mục chung còn lại |  |  |  | CK |
| 3.1 | Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường |  |  |  |  |
| 3.2 | Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công trình |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Tæng céng (1+2+3) |  |  |  | CHMC |

Ng­êi lËp                                                                       Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                            (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.4. ®Þnh møc CHI PHÝ mét sè c«ng VIÖC THUéC h¹ng môc chung kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng tõ thiÕt kÕ

(Gồm các khoản mục chi phí tại điểm b, khoản 5.1 Phụ lục số 2 của Thông tư này)

§¬n vÞ tÝnh: %

| STT | Lo¹i c«ng tr×nh | Tû LÖ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C«ng tr×nh d©n dông | 2,0 |
| 2 | C«ng tr×nh c«ng nghiÖp | 1,5 |
|  | Riªng c«ng t¸c x©y dùng trong ®­êng hÇm thñy ®iÖn, hÇm lß | 5,5 |
| 3 | C«ng tr×nh giao th«ng | 1,5 |
|  | Riªng c«ng t¸c x©y dùng trong ®­êng hÇm giao th«ng | 5,5 |
| 4 | C«ng tr×nh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | 1,5 |
| 5 | C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt | 1,5 |

- §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng cã nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh th× c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã c«ng n¨ng riªng biÖt ®­îc ¸p dông ®Þnh møc tû lÖ trªn theo lo¹i c«ng tr×nh phï hîp.

- Riêng chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung của các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sữa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ thi công trong hầm.

- Đối với công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi thì định mức tỷ lệ trên không bao gồm các chi phí:

+ Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình;

+ Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ, hệ thống điện 0,4kv phục vụ thi công;

+ Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ;

+ Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).

II. DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG

1. Dự toán gói thầu thi công xây dựng

Dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo công thức sau:

GGTXD = GXD + GHMC + GDPXD       (2.12)

Trong đó:

- GGTXD: dự toán gói thầu thi công xây dựng;

- GXD: chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng;

- GHMC: chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng;

- GDPXD: chi phí dự phòng của dự toán gói thầu thi công xây dựng

a) Chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định cho công trình, hạng mục công trình, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công thuộc phạm vi gói thầu thi công xây dựng, gồm khối lượng các công tác xây dựng và đơn giá xây dựng đầy đủ của các công tác xây dựng tương ứng (gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng)

Phương pháp xác định chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

b) Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng gồm một, một số hoặc toàn bộ các chi phí được xác định trong hạng mục chung trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu.

Phương pháp xác định các nội dung trong chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng theo hướng dẫn tại mục 5 phần I của Phụ lục này.

c) GDP: chi phí dự phòng của dự toán gói thầu thi công xây dựng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: dù phßng chi phÝ cho yÕu tè khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ dù phßng chi phÝ cho yÕu tè tr­ît gi¸.

Chi phÝ dù phßng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GDPXD = GDPXD1 + GDPXD2        (2.13)

Trong ®ã:

+ GDPXD1: chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh của dự toán gói thầu thi công xây dựng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

GDPXD1  = (GXD + GHMC ) x kps	(2.14)

kps lµ hÖ sè dù phßng cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh, kps ≤ 5%.

+ GDPXD2: chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ của dự toán gói thầu thi công xây dựng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ ®èi víi chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh t¹i c«ng thøc (2.11) cña Phô lôc sè 2, trong ®ã GtXDCT lµ chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ h¹ng môc chung cña gãi thÇu thi c«ng x©y dùng.

Tổng hợp nội dung của dự toán gói thầu thi công xây dựng theo b¶ng 2.5 cña Phô lôc nµy

2. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình

Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được xác định theo công thức sau:

GGTTB = GMS + G§T  + GL§ +  GK + GDPTB   (2.15)

Trong ®ã:

- GGTTB: dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- GMS: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ thiết bị công trình và thiết bị công nghệ;

- G§T: chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ;

- GL§: chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh;

- GK: chi phí khác có liên quan;

- GDPTB: chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình.

a) Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được tính toán và xác định căn cứ nhiệm vụ công việc phải thực hiện của gói thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, khối lượng công tác thực hiện của gói thầu và giá vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình và các chi phí khác có liên quan phù hợp với thời điểm xác định dự toán gói thầu.

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c néi dung chi phÝ trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình (chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh; chi phí khác có liên quan) được xác định theo hướng dẫn tại mục 2 phần I của Phụ lục này.

b) Chi phí dự phòng của dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: dù phßng chi phÝ cho yÕu tè khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ dù phßng chi phÝ cho yÕu tè tr­ît gi¸.

Chi phÝ dù phßng trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GDPTB = GDPTB1 + GDPTB2        (2.16)

Trong ®ã:

+ GDPTB1: chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh của dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

GDPTB1  = (GMS + G§T  + GL§ +  GK) x kps	(2.17)

kps lµ hÖ sè dù phßng cho khèi l­îng vËt t­, thiÕt bÞ ph¸t sinh, kps ≤ 5%.

+ GDPTB2: chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ của dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình ®­îc x¸c ®Þnh nh­ ®èi víi chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh t¹i c«ng thøc (2.11) cña Phô lôc sè 2, trong ®ã GtXDCT lµ chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh; chi phí khác có liên quan cña gãi thÇu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình.

Tổng hợp nội dung của dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình nh­ b¶ng 2.6 cña Phô lôc nµy.

3. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

3.1 Đối với các công việc tư vấn xác định theo dự toán người - tháng (man - month) gồm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3.2 Đối với các công việc tư vấn như khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành thì được xác định như dự toán chi phí xây dựng tại mục 1 phần II Phụ lục này.

Tổng hợp nội dung của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng nh­ b¶ng 2.7 cña Phô lôc nµy.

Bảng 2.5. Tæng hîp dù  to¸n GãI THÇU THI C¤NG X¢Y DùNG

Công trình:..........................................

Gói thầu:.............................................

Đơn vị tính: đồng

| STT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ Tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Gi¸ trÞ Sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng cña gãi thÇu |  |  |  | GXD |
| 1.1 | ... |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |
| 1.3 | ... |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ h¹ng môc chung |  |  |  | GHMC |
| 2.1 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tại hiện trường |  |  |  |  |
| 2.2 | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế |  |  |  |  |
| 2.3 | Chi phí các hạng mục chung còn lại |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ dù phßng (GDPXD1 + GDPXD2) |  |  |  | GDPXD |
| 3.1 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh |  |  |  | GDPXD1 |
| 3.2 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ |  |  |  | GDPXD2 |
|  | Tæng céng (1+2+3) |  |  |  | GGTXD |

Ng­êi lËp                                                                    Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                             (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.6. tæng hîp Dù to¸n gãi thÇu mua s¾m vËt t­, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh

Công trình:........

Gói thầu:...........

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | Gi¸ trÞ sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng tr×nh |  |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ |  |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ l¾p ®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh |  |  |  |  |
| 4 | Chi phÝ h¹ng môc chung |  |  |  |  |
| 4.1 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tại hiện trường |  |  |  |  |
| 4.2 | Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ dù phßng (GDPTB1 + GDPTB2) |  |  |  | GDPTB |
| 5.1 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l­îng ph¸t sinh |  |  |  | GDPTB1 |
| 5.2 | Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ |  |  |  | GDPTB2 |
|  | Tæng céng (1+2+3+4+5) |  |  |  | GMSTB |

Ng­êi lËp                                                              Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                      (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.7. tæng hîp Dù to¸n gãi thÇu t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng

Công trình:........

Gói thầu:...........

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung C¤NG VIÖC T¦ VÊN | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | Gi¸ trÞ sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Gói thầu tư vấn A |  |  |  |  |
| 2 | Gói thầu tư vấn B |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  | GGTTV |

Ng­êi lËp                                                       Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                       (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®iÒu chØnh (GDC) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt (GPD) céng (hoÆc trõ) phÇn gi¸ trÞ t¨ng (hoÆc gi¶m). PhÇn gi¸ trÞ t¨ng (hoÆc gi¶m) lµ phÇn gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh (GPDC). Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®iÒu chØnh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

= ± 	   (2.19)

PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng vµ yÕu tè tr­ît gi¸:

GPDC = GPDCm + GPDCi      (2.20)

Trong ®ã:

- GPDCm: PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng;

- GBSi: PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh do yÕu tè tr­ît gi¸.

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®iÒu chØnh ®­îc tæng hîp nh­ b¶ng 2.8 cña Phô lôc nµy.

1. PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng

PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GPDCm = GPDCXDm + GPDCTBm + GPDCTVm + GPDCKm     (2.21)

1.1. PhÇn chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng (GPDCXDm) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

GPDCXDm =                  (2.22)

Trong ®ã:

- Qi: khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng thay ®æi (t¨ng, gi¶m, ph¸t sinh);

- Di: ®¬n gi¸ x©y dùng t­¬ng øng víi khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng thay ®æi t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh,

1.2. PhÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cho yÕu tè thay ®æi khèi l­îng (GPDCTBm) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

GPDCTBm =                   (2.23)

Trong ®ã:

- Qi: khèi l­îng lo¹i thiÕt bÞ thay ®æi (t¨ng, gi¶m, ph¸t sinh);

- Di: ®¬n gi¸ thiÕt bÞ t­¬ng øng víi khèi l­îng thiÕt bÞ thay ®æi t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh.

1.3. PhÇn chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng ®iÒu chØnh (GPDCTVm) vµ phÇn chi phÝ kh¸c ®iÒu chØnh GPDCKm) do yÕu tè thay ®æi khèi l­îng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ môc 4, 5 phÇn I cña Phô lôc nµy. Trong ®ã, khèi l­îng cÇn tÝnh to¸n x¸c ®Þnh lµ phÇn khèi l­îng thay ®æi (t¨ng, gi¶m, ph¸t sinh).

2. PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh do yÕu tè tr­ît gi¸

PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh cho yÕu tè biÕn ®éng gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

GPDCi  = 		(2.24)

Trong ®ã:

-: phÇn chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh;

-: phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh;

2.1. X¸c ®Þnh phÇn chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh()

2.1.1. Ph­¬ng ph¸p bï trõ trùc tiÕp

a) X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

PhÇn chi phÝ vËt liÖu ®iÒu chØnh (VL) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng chi phÝ ®iÒu chØnh cña tõng lo¹i vËt liÖu thø j (VLj ) theo c«ng thøc sau:

VL =  (j=1(m)		(2.25)

PhÇn chi phÝ ®iÒu chØnh lo¹i vËt liÖu thø j ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VLj = 			(2.26)

Trong ®ã:

- QJiVL: l­îng hao phÝ vËt liÖu thø j cña c«ng t¸c x©y dùng thø i trong khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1(n);

- CLJVL: gi¸ trÞ chªnh lÖch gi¸ cña lo¹i vËt liÖu thø j t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong dù to¸n ®­îc duyÖt;

Gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së mÆt b»ng gi¸ thÞ tr­êng do c¸c tæ chøc cã n¨ng lùc, uy tÝn cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸ cña nhµ cung cÊp, gi¸ cña lo¹i vËt liÖu cã tiªu chuÈn, chÊt l­îng t­¬ng tù ®· vµ ®ang ®­îc sö dông ë c«ng tr×nh kh¸c hoÆc theo hîp ®ång cung cÊp vµ ®­îc tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh

b) X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

NC = 			(2.27)

Trong ®ã:

- QiNC: l­îng hao phÝ nh©n c«ng cña c«ng t¸c thø i trong khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1( n);

- CLiNC: gi¸ trÞ chªnh lÖch ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña c«ng t¸c thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi ®¬n gi¸ nh©n c«ng trong dù to¸n ®­îc duyÖt (i=1(n).

§¬n gi¸ nh©n c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

c) X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng ®iÒu chØnh (MTC) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng chi phÝ ®iÒu chØnh cña tõng lo¹i m¸y thi c«ng thø j (MTCj ) theo c«ng thøc sau:

MTC =          	                (2.28)

Chi phÝ ®iÒu chØnh m¸y thi c«ng thø j ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

MTCj = 		    (2.29)

Trong ®ã:

- QJiMTC: l­îng hao phÝ m¸y thi c«ng thø j cña c«ng t¸c x©y dùng thø i trong khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1( n);

- CLJMTC: gi¸ trÞ chªnh lÖch gi¸ ca m¸y thi c«ng thø j t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi gi¸ ca m¸y thi c«ng trong dù to¸n ®­îc duyÖt (i=1(n).

Gi¸ ca m¸y thi c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

PhÇn chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh ®­îc tæng hîp nh­ B¶ng 2.9 cña Phô lôc nµy.

2.1.2. Ph­¬ng ph¸p theo chØ sè gi¸ x©y dùng

2.1.2.1. Tr­êng hîp sö dông chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng

Chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh () ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

=  x (IXD-1)             (2.30)

Trong ®ã:

-: chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n ®­îc duyÖt cña khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- IXD: chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng ®­îc tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi thêi ®iÓm gèc.

ChØ sè gi¸ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2.1.2.2. Tr­êng hîp sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng theo c¸c yÕu tè chi phÝ (chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh, chØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh)

2.1.2.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

Chi phÝ vËt liÖu ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

VL = GVL x PVL x (IVL - 1)		(2.31)

Trong ®ã:

- GVL: chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®­îc duyÖt cña khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- PVL: tû träng chi phÝ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh cÇn ®iÒu chØnh trªn chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n ®­îc duyÖt;

- IVL: chØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi thêi ®iÓm gèc.

ChØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2.1.2.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

NC = GNC x (INC - 1)			(2.32)

Trong ®ã:

- GNC: chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n ®­îc duyÖt cña khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- INC: chØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi thêi ®iÓm gèc.

ChØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2.1.2.2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

MTC = GMTC x (IMTC - 1) 	 (2.33)

Trong ®ã:

- GMTC: chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n ®­îc duyÖt cña khèi l­îng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh;

- IMTC: chØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi thêi ®iÓm gèc.

ChØ sè gi¸ m¸y thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh ®­îc tæng hîp nh­ B¶ng 2.9 cña Phô lôc nµy.

2.1.3. Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp

Tïy theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh cã thÓ sö dông kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trªn ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh cho phï hîp.

2.2. X¸c ®Þnh phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ()

Chi phÝ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng cña c¸c chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®iÒu chØnh (), chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh, chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÒu chØnh vµ c¸c chi phÝ ®iÒu chØnh kh¸c.

2.2.1.  Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ()

Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

=   - 		(2.34)

Trong ®ã:

-: chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n ®­îc duyÖt;

-: chi phÝ thiÕt bÞ t¹i thêi ®iÓm cÇn ®iÒu chØnh.

2.2.2. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh vµ chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh.

B¶ng 2.8. tæng hîp Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®iÒu chØnh

Công trình:.........................................................................................................................

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | Gi¸ trÞ sau thuÕ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| I | Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt |  |  |  |  |
| II | PhÇn dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®iÒu chØnh |  |  |  |  |
| II.1 | PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh cho yÕu tè thay ®æi khèi l­îng |  |  |  | GPDCm |
| II.2 | PhÇn dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh cho yÕu tè biÕn ®éng gi¸ |  |  |  | GBSi |
|  | Tæng céng (I+II) |  |  |  |  |

Ng­êi lËp                                                         Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                        (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

B¶ng 2.9. Tæng hîp dù to¸n phÇn chi phÝ x©y dùng ®iÒu chØnh

Công trình:..........................................................................................................................

|  | §¬n vÞ tÝnh: ®ång |
| --- | --- |
| STT | Kho¶n môc chi phÝ | C¸ch tÝnh | GI¸ TRÞ | Ký hiÖu |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu | VL |  |  |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng | NC |  |  |
| 3 | Chi phÝ m¸y thi c«ng | MTC |  |  |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+MTC |  | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ |  | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | (T+C) x tû lÖ |  | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | (T+C+TL) |  |  |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  |  |

Ng­êi lËp                                                        Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                      (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

Phụ lục số 3

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

Chi phí xây dựng được xác định cho công trình, hạng mục công trình, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công theo một trong các phương pháp sau:

I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình

1.1. Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình.

1.2. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình có thể là đơn giá không đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) hoặc đơn giá đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước).

Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được tổng hợp theo bảng 3.3 của Phụ lục này

2. Xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp

2.1. Khối lượng công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và được tổng hợp từ một nhóm, loại công tác xây dựng để tạo thành một đơn vị kết cấu hoặc bộ phận của công trình.

2.2. Giá xây dựng tổng hợp được lập tương ứng với danh mục và nội dung của khối lượng nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.

Giá xây dựng tổng hợp có thể là giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) hoặc giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) được lập trên cơ sở đơn giá xây dựng chi tiết của công trình.

Giá xây dựng tổng hợp được tổng hợp theo bảng 3.3 của Phụ lục này.

Phương pháp lập giá xây dựng công trình hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này.

Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.1 dưới đây.

B¶ng 3.1. tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng tÝnh theo

®¬n gi¸ x©y dùng CHI TIÕT CñA c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ

Ngµy ......... th¸ng........... n¨m ..........

C«ng tr×nh:……………………………………………………………………………………….

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

| STT | Néi dung chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu |  |  | VL |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng |  |  | NC |
| 3 | Chi phÝ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng |  |  | M |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+M |  | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ |  | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | (T+C) x tû lÖ |  | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | (T+C+TL) |  | G |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |

Ng­êi lËp                                                              Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                       (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

Trong đó:

- Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ:

+ Qj là khối lượng một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình;

+ Djvl, Djnc, Djm là chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong giá xây dựng tổng hợp một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình;

- Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định theo cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ:

+ Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ j;

+ Djvl, Djnc, Djm là chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đối với công tác xây dựng thứ j;

Chi phí vật liệu (Djvl), chi phí nhân công (Djnc), chi phí máy và thiết bị thi công (Djm) trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được tính toán và tổng hợp theo Bảng 3.4 của Phụ lục này và là một phần trong hồ sơ dự toán xây dựng.

+ Định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được quy định tại Bảng 3.7, 3.8 và 3.9 của Phụ lục này;

+ G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác trước thuế;

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng;

Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.2 dưới đây.

B¶ng 3.2. tæng hîp dù to¸n chi phÝ x©y dùng tÝnh theo ®¬n gi¸ x©y dùng CHI TIÕT CñA c«ng tr×nh ®Çy ®ñ vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ

§¬n vÞ tÝnh: ...

| Stt | Kho¶n môc chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ |  |  | G |
| 2 | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
| 3 | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |

Ng­êi lËp                                                      Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                       (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

Trong đó:

- Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ:

+ Qi là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình (i=1(n);

+ Di là giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình.

- Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ:

+ Qi là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=1(n);

+ Di là đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình.

+ G: chi phí xây dựng công trình trước thuế;

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;

+ GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế;

Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì chi phí xây dựng sau thuế trong dự toán công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau:

GXD =           (3.1)

Trong đó:

- gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i của công trình, hạng mục công trình (i=1(n).

Trên cơ sở mức độ tổng hợp hoặc chi tiết của các khối lượng công tác xây dựng xác định theo mục 1 và 2 của phần này có thể kết hợp sử dụng đơn giá xây dựng chi tiết của công trình và giá xây dựng tổng hợp để xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.

B¶ng 3.3. tæng hîp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: ..........................................................................................

PHÇN §¥N GI¸ X¢Y DùNG CHI TIÕT CñA C¤NG TR×NH

Stt. (Tªn c«ng t¸c x©y dùng)

§¬n vÞ tÝnh: .......

| M· hiÖu ®¬n gi¸ | M· hiÖu VL, NC, M | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ tÝnh | Khèi l­îng | §¬n gi¸ | Thµnh tiÒn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| DG.1 |  | Chi phÝ VL |  |  |  |  |
|  | Vl.1 |  |  |  |  |  |
|  | Vl.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Céng |  |  |  | VL |
|  |  | Chi phÝ NC (theo cÊp bËc thî b×nh qu©n) | c«ng |  |  | NC |
|  |  | Chi phÝ MTC |  |  |  |  |
|  | M.1 |  | ca |  |  |  |
|  | M.2 |  | ca |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Céng |  |  |  | M |

PhÇn gi¸ x©y dùng tæng hîp

Stt. (Tªn nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh)

§¬n vÞ tÝnh: ...

| M· hiÖu ®¬n gi¸ | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ tÝnh | Khèi l­îng | Thµnh phÇn chi phÝ | Tæng céng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| DG.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DG.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Céng |  |  | VL | NC | M | ( |

Ghi chú:

- Mã hiệu đơn giá và mã hiệu vật liệu, nhân công, máy thi công có thể bằng chữ hoặc bằng số.

- Trường hợp xác định giá xây dựng tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ BẢNG GIÁ TƯƠNG ỨNG

Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí xây dựng có thể được xác định trên cơ sở tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cần thiết và bảng giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công tương ứng.

1. Xác định tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công

Tổng khối lượng hao phí các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình như sau:

- Xác định từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình như mục 1.1 phần I của Phụ lục này.

- Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công tương ứng với từng khối lượng công tác xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình thông qua mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật.

- Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho công trình, hạng mục công trình bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công giống nhau của các công tác xây dựng khác nhau.

Khi tính toán cần xác định rõ số lượng, đơn vị, chủng loại, quy cách đối với vật liệu; số lượng ngày công cho từng cấp bậc công nhân; số lượng ca máy cho từng loại máy và thiết bị thi công theo thông số kỹ thuật chủ yếu và mã hiệu trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình.

2. Xác định bảng giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công

Giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với công trình xây dựng và gắn với địa điểm xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này.

- Xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp trên cơ sở tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá vật liệu, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công tương ứng theo Bảng 3.4 và Bảng 3.5 của Phụ lục này.

Chi phí xây dựng tính theo tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.6 của Phụ lục này.

B¶ng 3.4. Hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng

cho c¸c c«ng t¸c x©y dùng

| Stt | M· hiÖu | Tªn c«ng t¸c | §¬n vÞ | Khèi l­îng | Møc hao phÝ | Khèi l­îng hao phÝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y | VËt liÖu | Nh©n c«ng | M¸y |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
| 001 | §M.001 | C«ng t¸c thø 1 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VL.001 | C¸t mÞn | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VL.002 | G¹ch chØ | viªn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NC.001 | Nh©n c«ng 3/7 | c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NC.002 | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M.001 | M¸y trén v÷a 80 lÝt | ca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M.002 | VËn th¨ng 0,8T | ca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | §M.002 | C«ng t¸c thø 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

B¶ng 3.5. Tæng hîp chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng,                                                chi phÝ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trong chi phÝ trùc tiÕp

§¬n vÞ tÝnh: …

| Stt | M· hiÖu | Néi dung | §¬n vÞ | Khèi l­îng | Gi¸ | Thµnh tiÒn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]x[6] |
| I |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
| I.1 | VL.001 | C¸t mÞn | m3 |  |  |  |
| I.2 | VL.002 | G¹ch chØ | viªn |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | VL |
| II |  | Nh©n c«ng |  |  |  |  |
| II.1 | NC.001 | Nh©n c«ng 3/7 | c«ng |  |  |  |
| II.2 | NC.002 | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | NC |
| III |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
| III.1 | M.001 | M¸y trén v÷a 80 lÝt | ca |  |  |  |
| III.2 | M.002 | VËn th¨ng 0,8T | ca |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  | M |

Ghi chú:

Nhu cầu về các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công (cột 5) được tổng hợp từ hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công giống nhau của toàn bộ các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình (cột 9, cột 10, cột 11 trong Bảng 3.4 của Phụ lục này).

B¶ng 3.6. tæng hîp chi phÝ  x©y dùng tÝnh theo khèi l­îng hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng vµ b¶ng gi¸ t­¬ng øng

| STT | Néi dung chi phÝ | C¸ch tÝnh | Gi¸ trÞ | Ký hiÖu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phÝ trùc tiÕp |  |  |  |
| 1 | Chi phÝ vËt liÖu | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | VL |
| 2 | Chi phÝ nh©n c«ng | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | NC |
| 3 | Chi phÝ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng | LÊy tõ B¶ng 3.5 |  | M |
|  | Chi phÝ trùc tiÕp | VL+NC+M |  | T |
| II | Chi phÝ chung | T x tû lÖ |  | C |
| iii | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | (T+C) x tû lÖ |  | TL |
|  | Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | (T+C+TL) |  | G |
| IV | ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | G x TGTGT-XD |  | GTGT |
|  | Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | G + GTGT |  | GXD |

Ng­êi lËp                                                 Ng­êi chñ tr×

(ký, hä tªn)		                                    (ký, hä tªn)

Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

Trong đó:

- Định mức tỷ lệ chi phí chung theo Bảng 3.7 và 3.8 của Phụ lục này;

- Định mức thu nhập chịu thuế tính trước theo Bảng 3.9 của Phụ lục này;

- G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình trước thuế;

- TGTGT-XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;

- GXD: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình sau thuế.

- §Þnh møc tû lÖ (%) chi phí chung tính trên quy mô chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.7.

Bảng 3.7: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ TRỰC TIẾP

Đơn vị tính:  %

| TT | Loại công trình | Chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 10 | ≤50 | ≤100 | ≤200 | >200 |
| [1] | [2] | [3] | [5] | [6] | [7] | [9] |
| 1 | Công trình dân dụng | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
|  | Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá | 8,5 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
|  | Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò | 5,5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| 3 | Công trình giao thông | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
|  | Riêng công trình hầm giao thông | 5,5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |

Ghi chú: trường hợp chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng ngoài phạm vi quy mô chi phí xây dựng tại Bảng 3.7 thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo cận chi phí gần nhất.

- §Þnh møc tû lÖ chi phí chung tính trên chi phí nhân công được quy định với loại công tác xây dựng, lắp đặt của công trình tính theo giá trị chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của công tác xây dựng, lắp đặt trong dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.8.

Bảng 3.8: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Đơn vị tính:  %

| TT | Loại công tác | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| 1 | Công tác duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thuỷ nội địa | 52 |
| 2 | Công tác đào, đắp đất công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng thủ công | 37 |
| 3 | Công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng | 51 |

Khi lập dự toán xây dựng, định mức tỷ lệ chi phí chung (Kc) tính trên chi phí trực tiếp được lựa chọn hoặc xác định bằng phương pháp nội suy trên cơ sở quy mô chi phí  trực tiếp trong dự toán xây dựng thuộc khoảng quy mô chi phí trực tiếp tại bảng 3.7, điều kiện cụ thể của công trình, tính chất công việc xây dựng như sau:

Kci ≤ Kc ≤ Kcj

Trong đó:

+ Kci: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với quy mô chi phí cận dưới quy mô giá trị cần tính định mức;

+ Kcj: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với quy mô chi phí cận trên quy mô giá trị cần tính định mức.

Trường hợp sử dụng vật liệu theo phương án tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình theo yêu cầu thì chi phí chung tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công.

Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại công trình phù hợp.

Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tuỳ điều kiện cụ thể của công trình.

B¶ng 3.9. ®Þnh møc thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh Tr­íc

§¬n vÞ tÝnh: %

| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| 1 | Công trình dân dụng | 5,5 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 6,0 |
| 3 | Công trình giao thông | 6,0 |
| 4 | C«ng tr×nh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | 5,5 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 |

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.

Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt được áp dụng định mức tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước theo loại công trình phù hợp.

Trường hợp sử dụng vật liệu theo phương án tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình theo yêu cầu thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung.

Riêng công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì định mức thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ 6% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán xây dựng.

Phô lôc sè 4

Ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp.

§¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt, bao gåm toµn bé chi phÝ trùc tiÕp cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng.

Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ  kÕt cÊu, ®¬n vÞ bé phËn cña c«ng tr×nh.

i. PH¦¥NG PH¸P LËP §¥N GI¸ X¢Y DùNG CHI TIÕT CñA C¤NG TR×NH

1. C¬ së lËp ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh

C¬ së lËp ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh:

- Danh môc c¸c c«ng t¸c x©y dùng  cña c«ng tr×nh cÇn lËp ®¬n gi¸;

- §Þnh møc dù to¸n x©y dùng theo danh môc cÇn lËp ®¬n gi¸;

- Gi¸ vËt liÖu (ch­a bao gåm thuÕ gi¸ trÞ t¨ng) ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh;

- Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng cña c«ng tr×nh;

- Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng tr×nh.

2. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ

2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)

Chi phÝ vËt liÖu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

(4.1)

Trong ®ã:

- Vi: l­îng vËt liÖu thø i (i=1(n) tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

-: gi¸ cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu thø i (i=1(n) ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt l­îng vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh x©y dùng trªn c¬ së c«ng bè gi¸ cña ®Þa ph­¬ng phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ thÞ tr­êng t¹i n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc c¸c b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc cã n¨ng lùc, uy tÝn cung cÊp hoÆc gi¸ cña lo¹i vËt liÖu cã tiªu chuÈn, chÊt l­îng t­¬ng tù ®· vµ ®ang ®­îc sö dông ë c«ng tr×nh kh¸c vµ ®­îc tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh;

Tr­êng hîp khi x¸c ®Þnh gi¸ nh÷ng lo¹i vËt liÖu mµ thÞ tr­êng trong n­íc kh«ng cã th× gi¸ c¸c lo¹i vËt liÖu nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo gi¸ nhËp khÈu phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ xuÊt xø hµng hãa.

§èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ODA, tr­êng hîp khi x¸c ®Þnh gi¸ nh÷ng lo¹i vËt liÖu mµ thÞ tr­êng trong n­íc cã mµ cÇn ph¶i nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i hiÖp ®Þnh vay vèn cña nhµ tµi trî th× th× gi¸ c¸c lo¹i vËt liÖu nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo gi¸ nhËp khÈu phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ xuÊt xø hµng hãa trªn c¬ së quy ®Þnh cña hiÖp ®Þnh.

Tr­êng hîp gi¸ vËt liÖu ch­a ®­îc tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh th× gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn t¹i môc 2.4 cña phô lôc nµy.

- Kvl: hÖ sè tÝnh chi phÝ vËt liÖu kh¸c so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)

Chi phÝ nh©n c«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

NC = N x Gnc 	   (4.2)

Trong ®ã:

- N: l­îng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp  s¶n xuÊt theo cÊp bËc b×nh qu©n cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- Gnc: ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn cña Bé X©y dùng.

§èi víi c«ng tr×nh cã nh÷ng c«ng viÖc mµ nh©n c«ng trong n­íc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc (c«ng viÖc ®ßi hái kü thuËt ®Æc biÖt hoÆc c¸c c«ng viÖc  sö dông c«ng nghÖ míi) vµ cã yªu cÇu ph¶i sö dông nh©n c«ng n­íc ngoµi th× ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo møc tiÒn l­¬ng nh©n c«ng ®­îc chi tr¶ t¹i quèc gia së h÷u lao ®éng phï hîp víi mÆt b»ng tiÒn l­¬ng cña c¸c n­íc trong khu vùc cña quèc gia ®ã vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c.

2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)

Chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau:

MTC = (Mi x Gimtc) x (1 + Kmtc)	      (4.3)

Trong ®ã:

- Mi: l­îng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh thø i (i=1(n) tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- Gimtc: gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh thø i (i=1(n) theo b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng tr×nh hoÆc gi¸ thuª m¸y x¸c ®Þnh theo Phô lôc sè 6 cña Th«ng t­ nµy;

- Kmtc: hÖ sè tÝnh chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

2.4. Ph­¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh (Gvl)

Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Gvl = Gng + Cv/c + Cbx+ Cvcnb + Chh (4.4)

Trong ®ã:

- Gng: gi¸ vËt liÖu t¹i nguån cung cÊp (gi¸ vËt liÖu trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn);

- Cv/c: chi  phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh;

- Cbx: chi phÝ bèc xÕp (nÕu cã);

- Cvcnb: chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr×nh  (nÕu cã).

- Chh: chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n t¹i hiÖn tr­êng c«ng tr×nh (nÕu cã);

Chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr×nh vµ chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n t¹i hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph­¬ng ¸n tæ chøc vËn chuyÓn vËt liÖu t¹i hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc phª duyÖt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh.

B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc tæng hîp theo h­íng dÉn t¹i b¶ng 4.1

2.4.1 Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh

Chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn c«ng tr×nh x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn (cù ly, cÊp ®­êng vËn chuyÓn, lo¹i, t¶i träng ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn) phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

C¨n cø ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn th× chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

a) X¸c ®Þnh b»ng c­íc vËn chuyÓn

Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Cv/c = (Li x fi) + Chhvc + Cctc + Cltk	 (4.5)

Trong ®ã:

- Li: cù ly vËn chuyÓn cña lo¹i ®­êng thø i;

- fi: gi¸ c­íc vËn chuyÓn cña lo¹i vËt liÖu cÇn vËn chuyÓn øng víi lo¹i ®­êng thø i;

- Chhvc: chi phÝ hao hôt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn (®­îc tÝnh cho tr­êng hîp tù khai th¸c vËt liÖu vµ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng)

- Cctc: chi phÝ trung chuyÓn (nÕu cã);

- Cltk: Chi phÝ l­u th«ng kh¸c: chi phÝ cho viÖc buéc, kª, che ch¾n, lÖ phÝ cÇu ®­êng… (nÕu cã)

+ Gi¸ c­íc vËn chuyÓn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c«ng bè c­íc vËn chuyÓn cña c¸c ®Þa ph­¬ng. Tr­êng hîp ®Þa ph­¬ng kh«ng c«ng bè c­íc vËn chuyÓn th× gi¸ c­íc vËn chuyÓn ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thÞ tr­êng trªn c¬ së c¸c b¸o gi¸ cña ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i ®¶m b¶o ®­îc khèi l­îng vËn chuyÓn vµ tiÕn ®é ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp cña c«ng tr×nh;

+ Chi phÝ trung chuyÓn vËt liÖu ®­îc x¸c ®Þnh khi cã sù thay ®æi ph­¬ng thøc vËn chuyÓn hoÆc ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn theo yªu cÇu cña ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn, gåm chi phÝ bèc xÕp vµ chi phÝ hao hôt trung chuyÓn. Chi phÝ hao hôt trung chuyÓn ®­îc tÝnh theo ®Þnh møc tØ lÖ (%) trªn gi¸ vËt liÖu t¹i n¬i cung cÊp theo h­íng dÉn cña ®Þnh møc sö dông vËt liÖu do Bé X©y dùng c«ng bè;

+ Chi phÝ l­u th«ng kh¸c: lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc buéc, kª, che ch¾n, phÝ cÇu, ®­êng,...

b) X¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c vËn chuyÓn

Tr­êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc tõ c­íc vËn chuyÓn th× chi phÝ vËn chuyÓn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vËn chuyÓn do Bé X©y dùng c«ng bè phï hîp víi ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn vËt liÖu cña c«ng tr×nh.

Cvc = (M x gmtc) + Cctc + Cltk	(4.6)

Trong ®ã:

- M: l­îng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i ph­¬ng tiÖn sö dông vËn chuyÓn;

- gmtc: gi¸ ca m¸y cña lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn;

- Cctc: chi phÝ trung chuyÓn (nÕu cã);

- Cltk: Chi phÝ l­u th«ng kh¸c: chi phÝ cho viÖc buéc, kª, che ch¾n, lÖ phÝ cÇu ®­êng,... (nÕu cã).

* Tr­êng hîp mét lo¹i vËt liÖu ph¶i mua ë nhiÒu nguån kh¸c nhau th× gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh b»ng gi¸ b×nh qu©n nh­ sau (Gvlbq):

(4.7)

Trong ®ã:

- Gvli: gi¸ vËt liÖu ®Õn  c«ng tr×nh tõ nguån i (i=1(n);

- Ti: khèi l­îng vËt liÖu mua tõ nguån i.

2.4.2 Chi phÝ bèc xÕp

Chi phÝ bèc xÕp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng.

B¶ng 4.1. B¶NG TÝnh gi¸ vËt liÖu ®Õn HIÖN TR¦êNG c«ng tr×nh

| Stt | Lo¹i vËt liÖu | §¬n vÞ tÝnh | Gi¸ vËt liÖu t¹i nguån cung cÊp | Chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh | Chi phÝ bèc xÕp (nÕu cã) | Chi phÝ vËn chuyÓn néi bé c«ng tr×nh (nÕu cã) | Chi phÝ hao hôt b¶o qu¶n t¹i hiÖn tr­êng c«ng tr×nh (nÕu cã) | Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] = [4]+[5]+[6]+[7]+[8] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh ®Çy ®ñ

- Chi phÝ trùc tiÕp gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng cña ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c«ng tr×nh ®Çy ®ñ ®­îc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn t¹i môc 2 phÇn I cña Phô lôc nµy.

- Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình. Định mức tỷ lệ chi phí chung theo hướng dẫn tại bảng 3.7 và 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

- Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc theo hướng dẫn tại bảng 3.9 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

II. Ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp c«ng tr×nh

1. C¬ së lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp

- Danh môc nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh;

- §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng víi nhãm lo¹i c«ng t¸c, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh.

2. LËp gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ

Tr×nh tù lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp kh«ng ®Çy ®ñ theo trình tự sau:

- B­íc 1. X¸c ®Þnh danh môc nhãm lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cña c«ng tr×nh  cÇn lËp gi¸ x©y dùng tæng hîp, mét sè chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu, ®¬n vÞ tÝnh vµ néi dung thµnh phÇn c«ng viÖc phï hîp.

- B­íc 2. TÝnh khèi l­îng x©y l¾p (q) cña tõng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng cÊu thµnh gi¸ x©y dùng tæng hîp.

- B­íc 3. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL), nh©n c«ng (NC), m¸y thi c«ng (M) t­¬ng øng víi khèi l­îng x©y dùng (q) tÝnh tõ hå s¬ thiÕt kÕ cña tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p cÊu thµnh gi¸ x©y dùng tæng hîp theo c«ng thøc:

VL = q x vl ;    NC = q x nc ;    M = q x m	 (4.8)

- B­íc 4. Tæng hîp kÕt qu¶ theo tõng kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ x©y dùng tæng hîp theo c«ng thøc:

(4.9)

Trong ®ã:

- VLi, NCi, Mi: lµ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng t¸c x©y dùng thø i (i=1(n) cÊu thµnh trong gi¸ x©y dùng tæng hîp.

3. LËp gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ

- Chi phÝ trùc tiÕp gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng cña gi¸ x©y dùng tæng hîp ®Çy ®ñ ®­îc x¸c ®Þnh theo h­íng dÉn t¹i môc 2 phÇn II cña Phô lôc nµy.

- Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. Định mức tỷ lệ chi phí chung theo hướng dẫn tại bảng 3.7 và 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

- Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung trong gi¸ x©y dùng tæng hîp. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc theo hướng dẫn tại bảng 3.9 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Phụ lục số 5

PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

# I. LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

# Định mức dự toán xây dựng mới của công trình được lập theo trình tự sau:

# Bước 1. Lập danh mục công tác, công việc xây dựng hoặc kết cấu mới của công trình chưa có trong danh mục định mức dự toán được công bố

# Danh mục công tác, công việc xây dựng hoặc kết cấu mới đảm bảo yêu cầu thể hiện rõ đơn vị tính khối lượng và yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu của công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

Bước 2. Xác định thành phần công việc

# Thành phần công việc thể hiện các bước công việc thực hiện của từng công đoạn theo thiết kế tổ chức dây chuyền công nghệ thi công từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác hoặc kết cấu xây dựng.

# Bước 3: Tính toán hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công

# Tính toán hao phí vật liệu

1.1. Xác định thành phần hao phí vật liệu

Thành phần hao phí vật liệu là những vật liệu được xác định theo yêu cầu thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu theo quy định và những vật liệu khác để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Thành phần hao phí vật liệu gồm:

1.1.1. Vật liệu chính: là những loại vật liệu cơ bản tham gia cấu thành nên một đơn vị sản phẩm theo thiết kế và có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí vật liệu.

- Đơn vị tính được xác định theo quy định trong hệ thống đơn vị đo lường thông thường hoặc bằng hiện vật.

1.1.2. Vật liệu khác: là những loại vật liệu tham gia cấu thành nên một đơn vị sản phẩm theo thiết kế nhưng có tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí vật liệu.

- Đơn vị tính được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí của các loại vật liệu chính trong chi phí vật liệu.

1.2. Tính toán mức hao phí vật liệu

Mức hao phí vật liệu là lượng hao phí cần thiết theo yêu cầu thiết kế để hoàn thành một đơn vị khối lượng của công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

1.2.1 Công thức tính toán hao phí vật liệu chính như sau:

a) Vật liệu không luân chuyển

VL1 = QV x (1 + Ht/c)		(5.1)

Trong đó:

- QV: lượng hao phí của vật liệu cần thiết theo yêu cầu thiết kế tính trên đơn vị tính định mức.

- Ht/c: tỷ lệ hao hụt vật liệu trong thi công theo hướng dẫn trong định mức sử dụng vật liệu được công bố. Đối với những vật liệu mới, tỷ lệ hao hụt vật liệu trong thi công có thể vận dụng theo định mức sử dụng vật liệu đã được công bố; theo tiêu chuẩn, chỉ dẫn của nhà sản xuất; theo hao hụt thực tế hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia.

b) Vật liệu luân chuyển

Lượng hao phí vật liệu phục vụ thi công theo thiết kế biện pháp tổ chức thi công được xác định theo kỹ thuật thi công và số lần luân chuyển theo định mức sử dụng vật liệu được công bố hoặc tính toán đối với trường hợp chưa có trong định mức sử dụng vật liệu.

Công thức tính toán

VL2 = QVLC x (1 + Ht/c) x KLC	(5.2)

Trong đó:

- QVLC: lượng hao phí vật liệu luân chuyển.

- Ht/c: được xác định như công thức (5.1).

- KLC: hệ số bù vật liệu khi luân chuyển được xác định theo định mức sử dụng vật liệu do Bộ Xây dựng công bố.

+ Đối với vật liệu có số lần luân chuyển, tỷ lệ bù hao hụt khác với quy định trong định mức sử dụng vật liệu được công bố. Hệ số KLC được xác định theo công thức sau:

| KLC = | h x (n-1) + 2 | (5.3) |
| --- | --- | --- |
|  | 2n |  |

Trong đó:

h: tỷ lệ được bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi, trường hợp không bù hao hụt h = 0.

n: số lần sử dụng vật liệu luân chuyển.

1.2.2. Xác định hao phí vật liệu khác

Đối với các loại vật liệu khác được định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với tổng chi phí các loại vật liệu chính định lượng trong định mức dự toán xây dựng và được xác định theo loại công việc, theo số liệu kinh nghiệm của chuyên gia hoặc định mức dự toán của công trình tương tự.

# Tính toán hao phí nhân công

Hao phí nhân công được xác định trên số lượng công nhân trực tiếp (không bao gồm công nhân điều khiển máy và thiết bị thi công xây dựng) thực hiện để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ.

Mức hao phí nhân công được tính toán theo phương pháp sau:

2.1. Theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công

Mức hao phí nhân công cho một đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng được xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công của công trình.

Công thức xác định mức hao phí nhân công như sau:

| NC = | TNC | x Kcđ (5.4) |
| --- | --- | --- |
|  | Q |  |

Trong đó:

-  NC: mức hao phí nhân công cho một đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

- TNC: số ngày công cần thực hiện để hoàn thành khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

- Q: khối lượng cần thực hiện của công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

- Kcđ: hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng. Hệ số này phụ thuộc vào nhóm công tác, công việc (đơn giản hay phức tạp theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công), yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn. Kcđ = 1,05(1,3 được xác định theo kinh nghiệm chuyên gia.

2.2 Theo số liệu thống kê của công trình đã và đang thực hiện có điều kiện, biện pháp thi công tương tự

Mức hao phí nhân công cho một đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng được tính toán trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê.

Mức hao phí nhân công được xác định theo công thức (5.4)

2.3. Theo số liệu khảo sát thực tế

Mức hao phí nhân công cho một đơn vị khối lượng của công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng được tính toán trên cơ sở số lượng công nhân từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng công nhân trong cả dây chuyền theo số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ…) và tham khảo các quy định về sử dụng công nhân.

Công thức xác định mức hao phí nhân công như sau:

NC = ( (tgđm x Kcđ) x Ktgn		(5.5)

- tg đm: là mức hao phí nhân công trực tiếp từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công việc của từng công đoạn hoặc theo dây chuyền công nghệ thi công  cho một đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng cụ thể (giờ công).

- Kcđ: được xác định theo công thức (5.4).

- Ktgn = 1/8: hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang định mức ngày công.

2.4. Phương pháp kết hợp

Căn cứ điều kiện cụ thể, có thể kết hợp 3 phương pháp trên để xác định hao phí nhân công cho công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố.

# Tính toán hao phí máy thi công

# 3.1. Xác định thành phần hao phí máy thi công

Thành phần hao phí máy thi công là những máy, thiết bị thi công được xác định theo thiết kế tổ chức thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng. Thành phần hao phí máy thi công bao gồm:

3.1.1. Máy thi công chính: là những máy thi công chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí máy thi công trên đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

3.1.2. Máy khác: là những loại máy thi công có tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí máy thi công trên đơn vị khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

- Đơn vị tính được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng chi phí của các loại máy và thiết bị thi công chính trong chi phí máy và thiết bị thi công.

3.2. Xác định mức hao phí máy và thiết bị thi công

Mức hao phí máy và thiết bị thi công là lượng hao phí cần thiết theo yêu cầu dây chuyền công nghệ tổ chức thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng của công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

Tính toán hao phí máy thi công chính

Công thức tổng quát xác định mức hao phí máy thi công chính như sau:

| M = | 1 | x Kcđ x Kcs (5.6) |
| --- | --- | --- |
|  | QCM |  |

Trong đó:

- Kcđ:  hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng. Hệ số này phụ thuộc vào nhóm công tác, công việc (đơn giản hay phức tạp theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công), yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn. Kcđ =1,05(1,3 được xác định theo kinh nghiệm chuyên gia.

- Kcs: hệ số sử dụng công suất là hệ số phản ánh việc sử dụng hiệu quả năng suất của tổ hợp máy trong dây chuyền liên hợp, hệ số này được tính toán theo năng suất máy thi công của các bước công việc và có sự điều chỉnh phù hợp khi trong dây chuyền dùng loại máy có năng suất nhỏ nhất, Kcs ≥ 1.

- QCM: định mức năng suất máy thi công trong một ca.

Định mức năng suất máy thi công được xác định theo phương pháp như sau:

3.2.1. Theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công

Định mức năng suất máy thi công xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền công nghệ tổ chức thi công hoặc tham khảo năng suất máy thi công trong các tài liệu về sử dụng máy hoặc xác định theo công thức sau.

QCM = NLT x Kt	(5.7)

Trong đó:

- NLT: năng suất lý thuyết trong một ca

- Kt: hệ số sử dụng thời gian trong một ca làm việc của máy thi công.

3.2.2. Theo số liệu thống kê của công trình đã và đang thực hiện có điều kiện, biện pháp thi công tương tự

Định mức năng suất máy thi công được xác định trên cơ sở phân tích số liệu thống kê, tổng hợp từ công trình cho một đơn vị tính để hoàn thành khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ và được xác định theo công thức sau.

| QCM = | mTK | x Ktgm (5.8) |
| --- | --- | --- |
|  | tCM |  |

Trong đó:

- mTK: khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng cần thực hiện theo số liệu thống kê, tổng hợp.

- tCM:  thời gian hoàn thành khối lượng công tác, tổng hợp, công việc hoặc kết cấu xây dựng theo số liệu thống kê, tổng hợp (giờ máy).

- Ktgm = 1/8: hệ số chuyển đổi từ định mức giờ máy sang định mức ca máy.

3.2.3. Theo số liệu khảo sát thực tế

Định mức năng suất máy thi công được tính toán theo số liệu khảo sát (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ…) của từng loại máy hoặc tham khảo các quy định về năng suất kỹ thuật của máy và các quy định về sử dụng máy thi công và được xác định theo công thức sau:

| QCM = | mKS | x Ktgm (5.9) |
| --- | --- | --- |
|  | tCM |  |

Trong đó:

- mKS: khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng cần thực hiện theo số liệu khảo sát thực tế.

- tCM:  thời gian hoàn thành khối lượng công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng theo số liệu khảo sát thực tế (giờ máy).

- Ktgm = 1/8: hệ số chuyển đổi từ định mức giờ máy sang định mức ca máy.

3.2.4. Phương pháp kết hợp

Căn cứ điều kiện cụ thể, có thể kết hợp 3 phương pháp trên để xác định hao phí máy thi công cho công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố.

Xác định hao phí máy và thiết bị thi công khác

Đối với các loại máy và thiết bị thi công khác được định mức bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng chi phí các loại máy chính định lượng trong định mức xây dựng và được xác định theo loại công việc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc định mức dự toán công trình tương tự.

Bước 4. Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công

Tập hợp các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công.

Mỗi tiết định mức gồm 2 phần:

1.Thành phần công việc: Quy định rõ, đầy đủ nội dung các bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc hoàn thành công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng, bao gồm cả điều kiện và biện pháp thi công cụ thể.

2. Bảng định mức các khoản mục hao phí: Mô tả rõ tên, chủng loại, quy cách vật liệu chính trong công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng, và các vật liệu khác; cấp bậc công nhân xây dựng bình quân; tên, công suất của các loại máy, thiết bị thi công chính và một số máy, thiết bị khác trong dây chuyền công nghệ thi công để thực hiện hoàn thành công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng.

Trong bảng định mức, hao phí vật liệu chính được tính bằng hiện vật, các vật liệu khác tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí vật liệu chính; hao phí nhân công tính bằng ngày công theo cấp bậc công nhân xây dựng bình quân; hao phí máy, thiết bị thi công chính được tính bằng số ca máy, các loại máy khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí của các loại máy, thiết bị thi công chính.

Các tiết định mức xây dựng mới được tập hợp theo nhóm, loại công tác, công việc hoặc kết cấu xây dựng và thực hiện mã hoá thống nhất.

II. LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH

Khi sử dụng định mức dự toán được công bố, định mức dự toán công trình tương tự nhưng do điều kiện thi công hoặc biện pháp thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình hoặc cả ba yếu tố này có một hoặc một số thông số chưa phù hợp với quy định trong định mức dự toán được công bố, định mức dự toán của công trình tương tự thì điều chỉnh các thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho phù hợp với công trình theo các bước như sau:

Bước 1: Lập danh mục định mức dự toán cần điều chỉnh.

Bước 2: Phân tích, so sánh về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể với nội dung trong định mức dự toán được công bố.

Bước 3: Điều chỉnh hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công

1. Điều chỉnh hao phí vật liệu

- Đối với những loại vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo yêu cầu thiết kế thì căn cứ quy định, tiêu chuẩn thiết kế của công trình để tính toán điều chỉnh.

- Đối với vật liệu biện pháp thi công thì điều chỉnh các yếu tố thành phần trong định mức dự toán công bố, định mức dự toán công trình tương tự theo tính toán từ thiết kế biện pháp thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn.

2. Điều chỉnh hao phí nhân công

Điều chỉnh thành phần, hao phí nhân công căn cứ theo điều kiện tổ chức thi công của công trình hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn.

3. Điều chỉnh hao phí máy thi công

Trường hợp thay đổi dây chuyền máy, thiết bị thi công theo điều kiện tổ chức của công trình khác với quy định trong định mức dự toán đã công bố, định mức dự toán công trình tương tự  thì tính toán điều chỉnh mức hao phí theo điều kiện tổ chức thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn.

Phụ lục số 6

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

I. NỘI DUNG CHI PHÍ TRONG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

Giá ca máy gồm chi phí khấu hao; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; chi phí tiền lương công nhân điều khiển và chi phí khác của máy.

Trường hợp máy được huy động đến hiện trường để sẵn sàng làm việc nhưng chưa được tham gia thi công nhưng không do lỗi của nhà thầu thì được xác định giá ca máy chờ đợi với mỗi ngày tương đương 1 ca chờ đợi. Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí tiền lương công nhân điều khiển (được tính 50% chi phí tiền lương công nhân điều khiển) và chi phí khác của máy.

Giá ca máy được xác định theo công thức:

CCM = CKH  + CSC + CNL + CTL+ CCPK    (đồng/ca)     (6.1)

Trong đó:

- CCM:  giá ca máy (đồng /ca)

- CKH:  chi phí khấu hao (đồng /ca)

- CSC :  chi phí bảo dưỡng, sửa chữa  (đồng /ca)

- CNL:  chi phí nhiên liệu, năng lượng  (đồng /ca)

- CTL :  chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng /ca)

- CCPK:  chi phí khác (đồng /ca)

II. XÁC ĐỊNH CÁC NỘI DUNG CHI PHÍ TRONG GIÁ CA MÁY

1. Xác định nguyên giá của máy

1.1. Nguyên giá của máy để tính giá ca máy công trình được xác định theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường của loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình.

1.2. Nguyên giá của máy là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm giá mua máy (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tại 1 công trình), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy.

1.3. Nguyên giá để tính giá ca máy công trình được xác định theo báo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy.

1.4. Nguyên giá của máy không bao gồm không bao gồm các chi phí như quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư này và các chi phí như: chi phí lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng, cần trục di chuyển và các thiết bị tương tự từ lần thứ 2 trở đi. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí khác của công trình.

2. Xác định định mức số ca làm việc của máy trong năm

Định mức số ca làm việc của máy trong năm trong giá ca máy công trình được xác định như sau:

2.1. Thu thập, tổng hợp các số liệu thống kê về thời gian sử dụng máy trong thực tế;

2.2. Xử lý số liệu thống kê về thời gian sử dụng máy đã thu thập, xác định định mức số ca làm việc trong năm của máy theo số liệu thống kê đã được xử lý.

2.3. Bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến định mức số ca làm việc trong năm của máy theo điều kiện cụ thể của công trình;

2.4. Xây dựng định mức số ca làm việc của máy trong năm theo điều kiện cụ thể của công trình.

Trong quá trình xác định định mức số ca làm việc trong năm của máy theo số liệu thống kê đã được xử lý có thể tham khảo định mức số ca làm việc của các loại máy tương tự do Bộ Xây dựng công bố.

Hồ sơ số liệu về thời gian sử dụng máy gồm: nhật ký công trình, báo cáo thống kê định kỳ về thời gian sử dụng máy, các quy định và yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo dưỡng, sửa chữa máy, số liệu thống kê về thời tiết ảnh hưởng đến thời gian làm việc của máy,...

3. Xác định chi phí khấu hao

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên và do tiến bộ kỹ thuật.

Khấu hao máy là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy.

Chi phí khấu hao trong giá ca máy được xác định theo công thức:

| CKH = | (G - GTH) x ĐKH | (6.2) |
| --- | --- | --- |
|  | NCA |  |

Trong đó:

-  CKH: chi phí khấu hao trong giá ca máy (đồng/ca)

-  G  :  nguyên giá máy trước thuế (đồng)

-  GTH:  giá trị thu hồi (đồng)

-  ĐKH:  định mức tỷ lệ khấu hao của máy (%/năm)

-  NCA:  định mức số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm)

Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý. Giá trị thu hồi được tính như sau:

- Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá;

- Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Định mức tỷ lệ khấu hao của máy được xác định trên cơ sở:

- Hướng dẫn của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Định mức tỷ lệ khấu hao năm của loại máy tương tự trong định mức các hao phí giá ca máy do Bộ Xây dựng công bố;

- Mức độ hao mòn của máy trong quá trình sử dụng máy theo điều kiện cụ thể của công trình.

4. Xác định chi phí bảo dưỡng, sửa chữa

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng máy, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy.

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy trong giá ca máy được xác định theo công thức:

| CCS = | G x ĐSC | (6.3) |
| --- | --- | --- |
|  | NCA |  |

Trong đó:

- CSC: chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong giá ca máy (đồng/ca)

- GSC: định mức tỷ lệ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa của máy theo công bố của Bộ Xây dựng (% năm)

- G:  nguyên giá máy trước thuế (đồng)

- NCA: định mức số ca làm việc của máy trong năm theo công bố của Bộ Xây dựng (ca/năm)

Định mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy cho một năm sử dụng máy được xác định trên cơ sở quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa định kỳ, quy trình vận hành máy, chất lượng máy, điều kiện sử dụng máy và mặt bằng giá sửa chữa máy trên thị trường.

Định mức bảo dưỡng, sửa chữa máy được xác định như sau:

- Ước tính tổng số các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy tương ứng với tổng số ca máy định mức trong cả đời máy;

- Quy tổng số chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thành tỷ lệ phần trăm (%) so với nguyên giá máy;

- Phân bổ tỷ lệ % chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy theo số năm đời máy.

Trong chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy chưa bao gồm chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu tính chất của đối tượng công tác.

5. Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng

Nhiên liệu, năng lượng cho một ca làm việc của máy là loại xăng, dầu, điện, nước hoặc khí nén tiêu hao trong thời gian làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động (gọi là nhiên liệu chính).

Các loại dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ, dầu truyền động…(gọi là nhiên liệu phụ) trong một ca làm việc của máy được xác định bằng tỷ lệ % so với chi phí nhiên liệu chính.

Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy được xác định theo công thức:

CNL =        (6.4)

- CNL 	: chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đồng/ca).

- ĐNL	: định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng loại i trong một ca.

- GNL	: giá nhiên liệu loại i.

- KP 	: hệ số chi phí nhiên liệu phụ loại i.

- n     	: số loại nhiên liệu sử dụng trong một ca máy.

Định mức tiêu hao nhiên liệu trong một ca làm việc của máy được xác định theo nguyên tắc phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca, suất tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của máy và điều kiện cụ thể của công trình.

Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc có giá trị tùy theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị trong khoảng như sau:

- Động cơ xăng  	:   1,01 đến 1,03

- Động cơ diesel	:   1,02 đến 1,05

- Động cơ điện  	 :  1,03 đến 1,07

Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) mà chi phí nhiên liệu, năng lượng đã tính vào hao phí vật liệu trong định mức dự toán công trình thì không tính trong giá ca máy.

Định mức tiêu hao nhiên liệu chính của các loại máy nhưng tham gia thực hiện các loại công tác có số giờ thời gian làm việc thực tế của máy trong ca khác nhau thì xây dựng các định mức tiêu hao nhiên liệu theo nguyên tắc phù hợp với số giờ thời gian làm việc thực tế của máy trong ca của từng loại công tác.

6. Xác định chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy

Chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy trong một ca làm việc được xác định xác định trên cơ sở quy định về số lượng, thành phần cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và các quy định về tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy trong giá ca máy được xác định theo công thức:

CTL  =  (6.5)

Trong đó:

-  N: số lượng công nhân điều khiển máy loại i trong 1 ca máy theo công bố của Bộ Xây dựng.

-  CTL: đơn giá tiền lương ngày công của công nhân điều khiển máy loại i.

-  n: số lượng loại công nhân điều khiển máy trong 1 ca máy.

Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác mà chi phí tiền lương công nhân điều khiển máy đã tính theo hao phí nhân công trong định mức dự toán công trình (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) thì không tính chi phí tiền lương công nhân điều khiển trong giá ca máy.

7. Xác định chi phí khác của máy

Chi phí khác được tính trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, bao gồm:

- Bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;

- Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;

- Đăng kiểm các loại;

- Di chuyển máy trong nội bộ công trình;

- Các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý máy của doanh nghiệp, gồm: tiền lương của cán bộ trong bộ máy quản lý, tiền lương của thợ điều khiển máy khi chờ việc; bảo hiểm xã hội; điện nước làm việc và sinh hoạt; tiếp khách; xăng dầu dùng cho xe con trong công tác, các chi phí dùng cho cán bộ đi công tác; văn phòng phẩm; bưu phí; an toàn, bảo hộ lao động; khấu hao, chi phí sửa chữa thường xuyên dụng cụ quản lý, dụng cụ sinh hoạt, công cụ thi công  và các chi phí khác có liên quan của bộ máy gián tiếp.

- Các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến vận hành máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình.

Định mức chi phí khác của máy trong năm có thể được xác định như sau:

- Tổng hợp các khoản chi phí quản lý máy theo tài liệu thu thập được trong thực tế của loại máy cần tính.

- Rà soát để loại bỏ các khoan chi không hợp lý, bổ sung các khoản chi cần thiết nhưng chưa có do đặc thù của thời điểm phát sinh số liệu trong các tài liệu.

- Phân bổ chi phí cho từng máy, loại máy.

- Quy đổi giá trị khoản chi phí này theo tỷ lệ % so với giá tính khấu hao của máy.

- Phân bổ chi phí quản lý máy cho số năm đời máy.

Định mức chi phí khác năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với từng loại máy, cỡ máy và điều kiện khai thác, sử dụng máy tương ứng với điều kiện cụ thể của công trình.

Chi phí khác của máy trong giá ca máy được xác định theo công thức:

| CK = | G x GK | (6.6) |
| --- | --- | --- |
|  | NCA |  |

Trong đó:

- CK: chi phí khác trong giá ca máy của máy (đồng/ca)

- GK: định mức tỷ lệ chi phí khác của máy theo công bố của Bộ Xây dựng (% năm).

- G: nguyên giá máy trước thuế (đồng)

- NCA: định mức số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm)

Phụ lục số 7

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

I. TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1.  Xác định thời điểm tính toán

1. Thời điểm được lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng để công bố:

a) Thời điểm gốc được xác định là năm 2010 và được cố định trong khoảng thời gian là 5 năm.

b) Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố so với thời điểm gốc.

c)  Khi có sự thay đổi về thời điểm gốc cần tính toán lại các năm đã công bố so với thời điểm gốc mới (tối thiểu là 3 năm trước thời điểm gốc mới).

2. Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng cụ thể thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm so sánh cho phù hợp.

Bước 2. Lập danh mục các loại công trình, lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào.

a)  Việc lựa chọn số lượng và danh mục loại công trình theo loại hình công trình để công bố được căn cứ vào yêu cầu quản lý, các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định về phân loại, cấp công trình.

b)  Khi xác định chỉ số giá xây dựng cho loại công trình thì phải lựa chọn, lập danh mục các công trình đại diện cho loại công trình đó. Số lượng công trình đại diện cho loại công trình được xác định tùy thuộc điều kiện cụ thể từng địa phương nhưng không ít hơn 3 công trình.

c)  Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho một công trình cụ thể thì công trình đó là công trình đại diện.

d) Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện là các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công trình hoặc loại công trình. Việc lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng được xác định theo nguyên tắc chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu đó phải chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng của công trình.

Bước 3. Thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

a) Yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:

- Số liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) đã được phê duyệt bao gồm chi tiết các khoản mục chi phí;

- Các chế độ, chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, máy và thiết bị thi công và các chi phí khác có liên quan ở thời điểm tính toán.

b) Các yêu cầu về thông tin giá thị trường của các yếu tố đầu vào:

-Giá vật liệu xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phần I Phụ lục số 4 Thông tư này. Danh mục vật liệu đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác.

-Giá nhân công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.2 mục 2 phần I Phụ lục số 4 Thông tư này

- Giá ca máy thi công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phần I Phụ lục số 4 Thông tư này. Danh mục máy và thiết bị thi công đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, công suất và xuất xứ.

c)  Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Đối với các số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:

+ Việc xử lý số liệu, dữ liệu thu thập được bao gồm các công việc rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh lại số liệu, dữ liệu và cơ cấu dự toán chi phí. Số liệu về cơ cấu dự toán chi phí cần phải được quy đổi theo cơ cấu dự toán quy định tại thời điểm gốc.

+ Các số liệu về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) phải được quy đổi về mặt bằng chi phí ở thời điểm gốc.

- Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào: các số liệu, dữ liệu thu thập về giá cả các yếu tố đầu vào cần phải được kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh, cụ thể:

+ Giá các loại vật liệu xây dựng đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp của chủng loại, quy cách, nhãn mác.

+ Giá các loại nhân công đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp với loại thợ, cấp bậc thợ thực hiện công việc.

+ Giá ca máy của các loại máy và thiết bị thi công đầu vào được kiểm tra sự phù hợp về chủng loại, công suất, xuất xứ máy.

Bước 4. Xác định chỉ số giá xây dựng.

4.1. Xác định các chỉ số theo yếu tố chi phí

4.1.1  Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình (KVL) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng chi phí từng loại vật liệu chủ yếu nhân với chỉ số giá loại vật liệu chủ yếu tương ứng đó. Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm so sánh như sau:

(7.1)

Trong đó:

- Pvlj: tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

- KVLj: chỉ số giá loại vật liệu xây dựng thứ j;

- m: số loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Tỷ trọng chi phí bình quân (Pvlj) của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu bằng bình quân các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí loại vật liệu chủ yếu thứ j so với tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện đó, được xác định như sau:

(7.2)

Trong đó:

- : tỷ trọng chi phi loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện i;

- : chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện thứ i.

Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: Xi măng, cát xây dựng, đá xây dựng, gỗ xây dựng, gạch xây, gạch ốp lát, thép xây dựng, vật liệu bao che, vật liệu điện, vật liệu nước, nhựa đường, vật liệu hoàn thiện.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, loại vật liệu xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (KVLj) được tính bằng bình quân các chỉ số giá của các loại vật liệu xây dựng có trong nhóm vật liệu đó.

Chỉ số giá của từng loại vật liệu trong nhóm được xác định bằng tỷ số giữa giá bình quân đến hiện trường của loại vật liệu xây dựng đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

4.1.2 Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (KNC) xác định bằng bình quân các chỉ số giá nhân công xây dựng của các loại bậc thợ chủ yếu của công trình hoặc loại công trình.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình/loại công trình xây dựng để lựa chọn loại bậc thợ nhân công chủ yếu phục vụ tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng công trình cho phù hợp.

Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tiền lương áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và các chế độ phụ cấp có tính chất lương tại thời điểm tính toán.

Chỉ số giá nhân công xây dựng của từng loại bậc thợ chủ yếu xác định bằng tỷ số giữa tiền lương ngày công bậc thợ đó tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

4.1.3. Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình (K MTC) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng chi phí của từng loại máy thi công xây dựng chủ yếu nhân với chỉ số giá của loại máy thi công xây dựng chủ yếu đó, cụ thể như sau:

(7.3)

Trong đó:

- PMk: tỷ trọng chi phí của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k trong tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

- KMk: chỉ số giá của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k

- f: số máy thi công xây dựng chủ yếu.

Tổng các tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng máy thi công xây dựng chủ yếu của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu đó so với tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện. Công thức xác định như sau:

(7.4)

Trong đó:

- : tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i;

-: chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i.

Các máy thi công xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: máy làm đất,  máy vận chuyển, máy nâng hạ, máy phục vụ công tác bê tông, máy gia công kim loại, máy phục vụ công tác cọc, máy đào hầm, máy làm đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, các máy thi công xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của loại máy và thiết bị thi công đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

4.2. Xác định các chỉ số theo cơ cấu chi phí

4.2.1 Chỉ số giá phần xây dựng (IXD) xác định bằng tích của Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp nhân với hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng.

IXD = ITT x H	(7.5)

Trong đó:

- ITT: chỉ số giá phần chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng của công trình đại diện;

- H: hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng của công trình đại diện.

Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (ITT) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp với các chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng, được xác định theo công thức sau:

ITT = PVL x KVL + PNC x KNC + PMTC x KMTC	(7.6)

Trong đó: PVL, PNC, PMTC - Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện;

Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

KVL , KNC , KMTC: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện.

Cách xác định các thành phần của công thức (7.6) như sau:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình ( KVL , KNC , KMTC ) xác định theo hướng dẫn tại Mục 4.1 nêu trên.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp (PVL, PNC, PMTC) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (PVL), nhân công (PNC), máy thi công xây dựng (PMTC) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.

Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so với tổng các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:

|  |  | (7.7) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (7.8) |
|  |  | (7.9) |

Trong đó:

- PVLi, PNCi, PMTCi: tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i;

- GVLi, GNCi, GMTCi: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện thứ i;

- GTti: tổng của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i.

Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng được xác định căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, đơn giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công.

Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại (H) trong chi phí xây dựng được xác định bằng tỷ số của tổng tích các hệ số khoản mục tính trên vật liệu, nhân công, máy thi công nhân với tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm so sánh và tổng tích của hệ số đó với tỷ trọng chi phí của chúng tại thời điểm gốc.

Hệ số H có thể được xác định như sau:

|  |  | (7.10) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

-,,: hệ số các khoản mục chi phí còn lại (chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm so sánh;

- ,,: hệ số các khoản mục chi phí còn lại (chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm gốc;

- ,,: tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm so sánh.

Tỷ trọng chi phí của từng loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp tại thời điểm so sánh xác định bằng tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm gốc nhân với chỉ số giá của nó chia cho Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp.

|  |  | (7.11) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (7.12) |
|  |  | (7.13) |

Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm: chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định căn cứ vào hướng dẫn việc lập dự toán chi phí xây dựng ban hành tại thời điểm gốc và thời điểm so sánh và loại công trình.

4.2.2. Chỉ số giá phần thiết bị công trình (ITB) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị chủ yếu đó (nếu có) nhân với hệ số biến động các chi phí tương ứng nói trên của các công trình đại diện lựa chọn.

ITB = PSTB x KSTB + PLĐ x KLĐ	(7.14)

Trong đó:

- PSTB, PLĐ: tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn;

- KSTB, KLĐ: hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn.

Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa chi phí mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

Giá thiết bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loại thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động nhiều trên thị trường, hoặc có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tố trượt giá của cơ cấu sản xuất thiết bị.

Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua sắm thiết bị. Ví dụ đối với các công trình xây dựng dân dụng: hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa v.v.; đối với các công trình xây dựng công nghiệp: dây chuyền công nghệ sản xuất chính v.v.

Hệ số biến động chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) xác định như đối với chỉ số giá phần xây dựng. Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) có thể tính bằng 6-10% của chi phí mua sắm thiết bị.

4.2.3. Chỉ số giá phần chi phí khác (ICPK) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của các công trình đại diện nhân với hệ số biến động các khoản mục chi phí tương ứng, được xác định theo công thức sau:

|  |  | (7.15) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

- PKMKs: tỷ trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các khoản mục chủ yếu thuộc phần chi phí khác của các công trình đại diện;

- KKMKs: hệ số biến động chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác của các công trình đại diện;

- e: số khoản mục chi phí chủ yếu thuộc chi phí khác của các công trình đại diện.

Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện, ví dụ đối với công trình xây dựng dân dụng, những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác như chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án,…

Đối với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong tổng chi phí khác của công trình đại diện thì có thể không xét tới.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng Chỉ số giá phần xây dựng hoặc Chỉ số giá phần thiết bị tương ứng.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quân của Chỉ số giá phần xây dựng và Chỉ số giá phần thiết bị.

4.3 Xác định chỉ số giá xây dựng công trình

Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác với các Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện lựa chọn.

Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:

I  = PXD IXD + PTB ITB + PCPK ICPK		(7.16)

Trong đó:

- PXD, PTB, PCPK: tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn; Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

- IXD, ITB, ICPK: chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác của công trình đại diện lựa chọn.

Cách xác định các thành phần của công thức (7.16) như sau:

- Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác (IXD, ITB, ICPK) xác định theo hướng dẫn tại điểm 4.2 Phụ lục này.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác (PXD, PTB, PCPK) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (PXD), chi phí thiết bị (PTB), chi phí khác (PCPK) được xác định bằng bình quân số học của các tỷ trọng chi phí xây dựng, tỷ trọng chi phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công trình.

Tỷ trọng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện đó so với tổng các chi phí này của công trình. Công thức xác định như sau:

(7.17)

(7.18)

(7.19)

Trong đó:

- PXDi, PTBi, PCPKi: tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác so với tổng các chi phí này của công trình đại diện thứ i;

- GXDi, GTBi, GCPKi: chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i;

- GXDCTi : tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ i.

Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.

4.4. Tồng hợp xác định chỉ số giá cho địa phương (trường hợp có phân chia khu vực tính toán)

Trong trường hợp địa phương có phân chia nhiều khu vực để xác định chỉ số giá xây dựng, việc tổng hợp các chỉ số giá các khu vực của địa phương thành chỉ số giá cho địa phương thực hiện theo công thức sau:

|  |  | (7.20) |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

- PKVt: tỷ trọng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương t trong tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương trong năm trước năm tính toán;

- IKVt: chỉ số giá xây dựng của khu vực t;

- N: số khu vực thuộc địa phương.

Phương pháp tính toán chỉ số giá xây dựng khu vực theo hướng dẫn nêu trên.

II. CÁC BIỂU MẪU CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CỦA UBND CẤP TỈNH

Bảng 7.1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đơn vị tính:%

| STT | Loại công trình | Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với |
| --- | --- | --- |
|  |  | Năm gốc 20…. | Tháng (quý, năm) trước |
| 1 | Công trình dân dụng |  |  |
| 1.1 | Công trình nhà ở |  |  |
| 1.2 | Công trình công cộng |  |  |
| … | …. |  |  |
| 2 | Công trình công nghiệp |  |  |
| 2.1 | Công trình năng lượng |  |  |
| 2.2 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| … | … |  |  |
| 3 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Công trình cấp nước |  |  |
| 3.2 | Công trình thoát nước |  |  |
| … | ..... |  |  |
| 4 | Công trình giao thông |  |  |
| 4.1 | Công trình đường bộ |  |  |
| 4.2 | Công trình cầu |  |  |
| …. | … |  |  |
| 5 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  |
| 5.1 | Công trình thủy lợi |  |  |
| 5.2 | …… |  |  |

Bảng 7.2:  CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính:%

| STT | Loại công trình | Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với |
| --- | --- | --- |
|  |  | Năm gốc 20…. | Tháng (quý, năm) trước |
| 1 | Công trình dân dụng |  |  |
| 1.1 | Công trình nhà ở |  |  |
| 1.2 | Công trình công cộng |  |  |
| … | …. |  |  |
| 2 | Công trình công nghiệp |  |  |
| 2.1 | Công trình năng lượng |  |  |
| 2.2 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |
| … | … |  |  |
| 3 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Công trình cấp nước |  |  |
| 3.2 | Công trình thoát nước |  |  |
| … | ..... |  |  |
| 4 | Công trình giao thông |  |  |
| 4.1 | Công trình đường bộ |  |  |
| 4.2 | Công trình cầu |  |  |
| …. | … |  |  |
| 5 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  |
| 5.1 | Công trình thủy lợi |  |  |
| 5.2 | …… |  |  |

Bảng 7.3:  CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính:%

| STT | Loại công trình | Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với |
| --- | --- | --- |
|  |  | Năm gốc 20…. | Tháng (quý, năm) trước |
|  |  | Vật liệu | Nhân công | Máy TC | Vật liệu | Nhân công | Máy TC |
| 1 | Công trình dân dụng |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công trình nhà ở |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Công trình công cộng |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Công trình năng lượng |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Công trình cấp nước |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Công trình thoát nước |  |  |  |  |  |  |
| … | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Công trình giao thông |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Công trình đường bộ |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Công trình cầu |  |  |  |  |  |  |
| …. | … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Công trình thủy lợi |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | …… |  |  |  |  |  |  |

Bảng 7.4:  CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đơn vị tính:%

| STT | Loại vật liệu | Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với |
| --- | --- | --- |
|  |  | Năm gốc 20…. | Tháng (quý, năm) trước |
| 1 | Xi măng |  |  |
| 2 | Cát xây dựng |  |  |
| 3 | Đá xây dựng |  |  |
| 4 | Gạch xây |  |  |
| 5 | Gỗ xây dựng |  |  |
| 6 | Thép xây dựng |  |  |
| 7 | Nhựa đường |  |  |
| 8 | Gạch lát |  |  |
| 9 | Vật liệu tấm lợp, bao che |  |  |
| 10 | Kính xây dựng |  |  |
| 11 | Sơn và vật liệu sơn |  |  |
| 12 | Vật tư ngành điện |  |  |
| 13 | Vật tư, đường ống nước |  |  |
| … | …. |  |  |

Phô lôc sè 8

MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh/ thÈm tra/ t­ vÊn x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2015/TT-BXD ngày     /   /2015

của Bộ Xây dựng)

I. b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh/thÈm tra tæng møc ®Çu t­ x©y dùng

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra tæng møc ®Çu t­ x©y dùng ®­îc tæng hîp nh­ mÉu 8.1 sau ®©y.

MÉu 8.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra tæng møc ®Çu t­

®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra      Céng hßa x· héi chñ ghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

(Sè hiÖu v¨n b¶n)			        .., ngµy ... th¸ng ... n¨m ....

V/v: thÈm ®Þnh / thÈm tra

tæng møc ®Çu t­ ......................

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

tæng møc ®Çu t­ X¢Y DùNG

Dù ¸n: .................................................................................

§Þa ®iÓm: ..................................................................................................

Kính gửi:: ………………………………………………

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư (đối với đơn vị thẩm định) hoặc theo đề nghị của (người quyết định đầu tư / chủ đầu tư) (đối với đơn vị tư vấn thẩm tra) về việc thẩm định / thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên cơ quan, đơn vị thẩm định / thẩm tra) có ý kiến như sau:

1. Khái quát về dự án

- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô,... công trình;

- Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án,...;

- Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

2. Các cơ sở pháp lý và tài liệu sử dụng trong thẩm định / thẩm tra

- Luật xây dựng;

- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương...;

- Các hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư gồm...

3. Nhận xét về chất lượng hồ sơ tổng mức đầu tư xây dựng

- Nhận xét về phương pháp lập tổng mức đầu tư xây dựng được lựa chọn tính toán;

- Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong trong tổng mức đầu tư;

- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện thẩm định / thẩm tra.

4. Nguyên tắc thẩm định/thẩm tra

- Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án;

- Kiểm tra sự đầy đủ của các khối lượng sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng; sự hợp lý, phù hợp với quy định, hướng dẫn của nhà nước đối với các chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng;

- Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định/thẩm tra. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định/thẩm tra.

5. Kết quả thẩm định/thẩm tra

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án) sau thẩm định/thẩm tra như sau:

| TT | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ | Gi¸ trÞ thÈm tra | T¨ng, gi¶m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ x©y dùng |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ thiÕt bÞ |  |  |  |
| 4 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng |  |  |  |
| 6 | Chi phÝ kh¸c |  |  |  |
| 7 | Chi phÝ dù phßng |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |

(cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)

6. Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m vµ ®¸nh gi¸ viÖc b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n:

6.1 Nªu vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m ®èi víi nh÷ng néi dung chi phÝ t¨ng, gi¶m chñ yÕu.

6.2 §¸nh gi¸ viÖc b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n theo c¸c chØ tiªu trªn c¬ së gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t­ x©y dùng ®­îc thÈm ®Þnh/thÈm tra.

7. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

ng­êi thÈm ®Þnh / thÈm tra		           Ng­êi cHñ TR×

- (ký, hä tªn)		                                                           (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)	     			       Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

- (ký, hä tªn)

- ...

N¬i nhËn			   Thñ tr­ëng ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra

-

- 					              (ký tªn, ®ãng dÊu)

-

-

iI. b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh/thÈm tra dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tæng hîp nh­ mÉu 8.2 sau ®©y.

MÉu 8.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh

®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra      Céng hßa x· héi chñ ghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

(Sè hiÖu v¨n b¶n)			     ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

V/v: thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n

c«ng tr×nh ....................................

......................................................

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

Dù to¸n X¢Y DùNG c«ng tr×nh

C«ng tr×nh: .................................................................................

§Þa ®iÓm: ..................................................................................................

KÝnh göi: ....................................................

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư (đối với đơn vị thẩm định) hoặc theo đề nghị của chủ đầu tư hoÆc theo hîp ®ång kinh tÕ (sè hiÖu hîp ®ång) (®èi víi ®¬n vÞ t­ vÊn thÈm tra) vÒ viÖc thÈm ®Þnh / thÈm tra dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tªn c«ng tr×nh). Sau khi nghiªn cøu hå s¬ (tªn c¬ quan, ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra) cã ý kiÕn nh­ sau:

1. C¨n cø thÈm ®Þnh / thÈm tra

- NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng;

- NghÞ ®Þnh vÒ  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng;

- Th«ng t­ h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng;

- Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương...;

- Các hồ sơ, tài liệu về dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng công trình gồm...

2. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh

- Tªn c«ng tr×nh;

- Chñ ®Çu t­;

- C¸c ®¬n vÞ t­ vÊn lËp thiÕt kÕ, lËp dù to¸n c«ng tr×nh;

3. NhËn xÐt vÒ chÊt l­îng hå s¬ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

- NhËn xÐt ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n ®­îc lùa chän;

- NhËn xÐt vÒ c¸c c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trong trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;

- KÕt luËn vÒ ®ñ hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thÈm ®Þnh / thÈm tra.

4. Nguyªn t¾c thÈm ®Þnh/thÈm tra

- Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình;

- Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định/thẩm tra và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định/thẩm tra.

5. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh / thÈm tra

Theo c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c nªu trªn th× gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh sau thÈm ®Þnh / thÈm tra nh­ sau:

| Stt | Néi dung chi phÝ | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ | Gi¸ trÞ thÈm tra | T¨ng, gi¶m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phÝ x©y dùng |  |  |  |
| 2 | Chi phÝ thiÕt bÞ |  |  |  |
| 3 | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  |
| 4 | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng |  |  |  |
| 5 | Chi phÝ kh¸c |  |  |  |
| 6 | Chi phÝ dù phßng |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |

(cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)

6. Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m:

(Nªu vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m ®èi víi nh÷ng néi dung chi phÝ t¨ng, gi¶m chñ yÕu).

7. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

ng­êi thÈm ®Þnh / thÈm tra		          Ng­êi CHñ TR×

- (ký, hä tªn)		                                                           (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)		                                  Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

- ...

N¬i nhËn			   Thñ tr­ëng ®¬n vÞ thÈm ®Þnh / thÈm tra

-

- 					             (ký tªn, ®ãng dÊu)

-

-

iiI. b¸o c¸o thÈm tra dù to¸n gãi thÇu x©y dùng

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra dù to¸n gãi thÇu x©y dùng ®­îc tæng hîp nh­ mÉu 8.3 sau ®©y.

MÉu 8.3. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra gãi thÇu x©y dùng

®¬n vÞ  thÈm tra                 Céng hßa x· héi chñ ghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

(Sè hiÖu v¨n b¶n)			               ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

V/v: / thÈm tra dù to¸n gãi thÇu x©y

dùng.............................................

......................................................

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra

Dù to¸n GãI THÇU X¢Y DùNG

Gãi thÇu: ...................................................................................

C«ng tr×nh: .................................................................................

§Þa ®iÓm: ..................................................................................

KÝnh göi: ....................................................

Theo ®Ò nghÞ cña (chñ ®Çu t­) hoÆc theo hîp ®ång kinh tÕ (sè hiÖu hîp ®ång) vÒ viÖc thÈm tra dù to¸n gãi thÇu x©y dùng (tªn gãi thÇu x©y dùng). Sau khi nghiªn cøu hå s¬ (tªn ®¬n vÞ thÈm tra) cã ý kiÕn nh­ sau:

1. C¨n cø thÈm tra

- NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng;

- NghÞ ®Þnh vÒ  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng;

- Th«ng t­ h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng;

- Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương...;

- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến gói thầu gồm...

2. Giíi thiÖu chung vÒ gãi thÇu x©y dùng

- Tªn gãi thÇu;

- Tªn c«ng tr×nh;

- Chñ ®Çu t­;

- C¸c ®¬n vÞ t­ vÊn lËp thiÕt kÕ, lËp dù to¸n gãi thÇu x©y dùng;

3. NhËn xÐt vÒ chÊt l­îng hå s¬ dù to¸n gãi thÇu x©y dùng

- NhËn xÐt ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n gãi thÇu x©y dùng ®­îc lùa chän;

- NhËn xÐt vÒ c¸c c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trong trong dù to¸n gãi thÇu x©y dùng;

- KÕt luËn vÒ ®ñ hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thÈm tra.

4. Nguyªn t¾c thÈm tra

- Theo néi dung c¬ cÊu vµ kiÓm tra ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ cña lo¹i gãi thÇu x©y dùng t¹i phÇn II Phô lôc sè 2 cña Th«ng t­ nµy

- VÒ gi¸ trÞ dù to¸n gãi thÇu x©y dùng.

5. KÕt qu¶ thÈm tra

Dùa vµo c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c nªu trªn th× gi¸ trÞ dù to¸n gãi thÇu x©y dùng sau thÈm tra nh­ sau:

| Stt | Néi dung chi phÝ (Theo c¬ cÊu kho¶n môc chi phÝ cña lo¹i gãi thÇu x©y dùng) | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ | Gi¸ trÞ thÈm tra | T¨ng, gi¶m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ |  |  |  |
| 2 | ……. |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |

(cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)

6. Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m:

Nªu vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m ®èi víi nh÷ng néi dung chi phÝ t¨ng, gi¶m chñ yÕu

7. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

ng­êi  thÈm tra		                                  Ng­êi CHñ TR×

- (ký, hä tªn)		                                                           (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)

- (ký, hä tªn)		                                  Chøng chØ hµnh nghÒ ®Þnh gi¸ XD h¹ng ..., sè ...

- ...

N¬i nhËn			                      Thñ tr­ëng ®¬n vÞ  thÈm tra

-

- 					                      (ký tªn, ®ãng dÊu)

-

-

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

B¸o c¸o kÕt qu¶ t­ vÊn x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc tæng hîp nh­ mÉu 8.4 sau ®©y:

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN ( Số hiệu văn bản) V/v: Thông báo kết quả chỉ số giá xây dựng công trình… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày ...... tháng ......năm ....... |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: ………………………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………………………………

Kính gửi:……………………………………………

Thực hiện hợp đồng kinh tế (số hiệu hợp đồng) về việc tư vấn tính toán chỉ số giá xây dựng công trình/gói thầu (tên công trình). Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên đơn vị tư vấn) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ xác định chỉ số giá xây dựng công trình/ gói thầu.

- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- (Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương, hồ sơ liên quan đến công trình/gói thầu….)

2. Nguyên tắc và phạm vi xác định chỉ số giá xây dựng.

- Thời điểm gốc xác định chỉ số giá xây dựng.

- Thời điểm so sánh tính chỉ số giá xây dựng.

- Về cơ sở để xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng (phương pháp xác định, nguyên tắc lựa chọn yếu tố đầu vào,…).

- Chỉ số giá xây dựng được áp dụng cho công trình (tên công trình/gói thầu).

3. Kết quả xác định chỉ số giá xây dựng.

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì kết quả xác định chỉ số giá xây dựng công trình (tên công trình) như sau:

Thời điểm gốc tháng….(=100)

Đơn vị tính:%

| STT | Chỉ số giá xây dựng | Tháng…/năm…. | Tháng/năm… | Tháng/năm… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu |  |  |  |
|  | Xi măng |  |  |  |
|  | Cát |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |
| 3 | Nhân công |  |  |  |

4. Kết luận và kiến nghị.

| NGƯỜI THỰC HIỆN (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) …… | NGƯỜI KIỂM TRA (ký, họ tên) Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …, số… |
| --- | --- |

| Nơi nhận - - | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TƯ VẤN (ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo 03/4/2015